目 录

1概述	1

1.1建设项目特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 分析判定相关情况	3

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5 环境影响评价的主要结论	9

1.6 评价工作程序	9

2 总则	11

2.1 评价原则与目的	11

2.2 评价内容和重点	12

2.3 编制依据	12

2.4 评价因子与评价标准	16

2.5 评价等级和评价范围	23

2.6 环境功能区划	31

2.7 主要环境保护目标	32

2.8 “三线一单”控制要求符合性分析	33

3 建设项目工程分析	34

3.1 建设项目概况	34

3.2 工艺流程及产污环节	45

3.3 工程污染源分析	50

3.4 清洁生产	61

3.5 总量控制	67

4 环境现状调查与评价	70

4.1 区域自然环境概况	70

4.2 环境质量现状调查与评价	75

5 环境影响预测与评价	84

5.1 施工期环境影响分析	84

5.2 运营期环境影响分析	88

6 环境保护措施及其可行性分析	128

6.1 施工期污染防治措施	128

6.2 运营期污染防治措施	130

7 环境影响经济损益分析	151

7.1 社会效益	151

7.2 经济效益	152

7.3 环境效益分析	152

7.4 环境经济损益分析结论	154

8 环境管理与监测计划	157

8.1 环境管理	157

8.2 环境监测计划	161

8.3 污染源排放清单	162

8.4 环境保护验收	163

9 环境影响评价结论	167

9.1 评价结论	167

9.2 对策与建议	172

# 1概述

## 1.1建设项目特点

策勒县乃至新疆地区近年来特别重视农业以及畜牧业的发展，特别是兔产业的发展，尽管当地近年肉兔养殖众多，但由于其生产用种兔品种混杂，质量参差不齐，饲养管理粗放落后，仔幼兔发病死亡率较高，导致商品兔生产的产出率较低，产品质量尤其是安全水平无保证。

在此背景下，新疆帮帮兔农牧集团有限公司决定新建肉兔标准化养殖基地项目，本项目建设性质为新建，位于策勒县策勒乡巴什玉吉买村，距离县城约3.1km，占地面积600亩（约400000m2），规划投资13300万元。主要建设80栋肉兔兔舍、办公楼以及仓库等，同时配套建设值班室、消防水池、泵房、蓄水池、消毒室、排污操作间、地埋式污水处理系统、配电室、围墙，场区配套水电及道路，购置安装饲喂设备等。拟建项目年存栏肉兔56万只，年出栏肉兔400万只。

本项目建成后产生的废气主要为养殖区产生的恶臭气体及办公生活区产生的食堂油烟，废水主要为养殖废水（包括兔舍冲洗废水、粪便固液分离产生的粪水）及职工生活污水，噪声主要来自养殖区清粪机、风机、泵等辅助设备，固体废弃物主要包括兔粪、污水处理产生的栅渣和剩余污泥、病死兔及职工生活垃圾等。

根据现场踏勘、资料收集以及工程分析，拟建工程所在区域不涉及风景名胜区、自然保护区、水源保护区等敏感区域。本工程施工及运营期间产生的废气、废水、噪声以及固废等污染物经严格采取环评中提到的各项环保措施后可以达标排放，对周边影响较小，符合环境质量底线要求。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）和生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）的有关要求，本项目需编制环境影响报告书。

2018年12月，受新疆帮帮兔农牧集团有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，之后我公司按照环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状监测、收集资料及其他支撑性文件资料，同时对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证，提出环境可行的评价结论，在此基础上，编制完成了《新疆帮帮兔农牧集团有限公司新建肉兔标准化养殖基地项目环境影响报告书》。

## 1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1 相关规划及产业政策符合性分析

#### 1.3.1.1 产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中“第一类鼓励类一、农林业5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

#### 1.3.1.2 规划符合性分析

1、与《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》符合性分析

《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》提出“十三五”期间以供给侧结构性改革为主线，以变革创新、可持续发展和全产业链建设统揽全局，全面推进传统畜牧业改造提升和现代畜牧业开拓创新。遵循现代化发展规律，以结构调整和科技创新为动力，以培育发展大产业、大品牌、大市场为目标，加快构建新型畜牧业产业体系、生产体系和经营体系，强化生产保障体系建设。推进产业精准脱贫，把畜牧业提质增效和农牧民增收放到更加突出位置，尽快走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的具有新疆特色的畜牧业化现代道路，促进新疆畜牧业转型升级和民生持续改善，为新疆农牧区经济平稳健康发展和社会稳定和谐提供有力支撑。

“十三五”期间，新疆畜牧业力争在畜产品市场保供、生态环境保护、畜牧生产基础保障、畜牧产业融合、畜牧业物质装备和提高动物防疫、畜产品质量安全水平等重点领域取得显著进展。到2020年，构建起更加健全的现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，和强有力的生产保障体系。全区畜牧业产值达到800亿元以上，年均增长4.2%，农牧民来自畜牧业年均增收400元以上，全区畜牧业现代化发展水平明显提高。继续推动畜牧业发展重心由草原牧区向农区转移，严格禁养区、禁牧区管理，突出农牧结合部、重点特色乡镇、规模牧业定居点、畜牧养殖园区等养殖环境容量较大区域发展。以天山北坡经济带为主，着力打造和培育新疆现代畜牧业转型升级驱动带，构筑疆内畜牧业产业核心发展区，带动全区现代畜牧业加速转型升级。统筹南疆畜牧业优势区域发展，因地制宜建设特色畜牧业发展区。

产业布局：继续推动畜牧业发展重心由草原牧区向农区转移，严格禁养区、禁牧区管理，突出农牧结合部、重点特色乡镇、规模牧业定居点、畜牧养殖园区等养殖环境容量较大区域发展。以天山北坡经济带为主，着力打造和培育新疆现代畜牧业转型升级驱动带，构筑疆内畜牧业产业核心发展区，带动全区现代畜牧业加速转型升级。统筹南疆畜牧业优势区域发展，因地制宜建设特色畜牧业发展区。深入实施畜牧业走出去战略，积极推进优质畜产品生产外销基地、优质种畜禽供种基地、现代马文化活动交流中心、优质饲草料生产加工基地和皮毛绒加工交易集散中心建设，不断拓展畜牧业发展空间。

新疆帮帮兔农牧集团有限公司充分利用现有的肉兔生产基础和资源优势，进一步推广应用先进的养兔科技成果和生产经营机制，完善肉兔良种繁育体系、动物疫病防制体系，结合客观生产实际创建肉兔科学饲养管理规程及兔肉产品的质量监督体系，实施生产标识和产品质量追溯制度，从系统工程的角度全面优化肉兔生产环境，提高养兔生产水平，确保商品肉兔产品质量和养兔农户增收，推动农村经济持续发展，对改变策勒县乃至周边地区肉兔零星饲养，粗放管理的传统养殖落后生产方式，充分发挥标准化生产管理在家兔产业化经营，全面提升兔产品质量和安全水平有重要作用，对增强国内外市场竞争力和促进农村经济发展及农民增收，均具有深远的政治、社会意义和重要的现实经济意义，符合《新疆维吾尔自治区畜牧业现代化“十三五”发展规划》的相关要求。

2、《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》符合性分析

《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》指出，各畜禽养殖单位应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式以及当地的地理环境条件和废水排放去向等因素，因地制宜发展生态养殖模式，优先考虑资源综合利用，合理确定畜禽养殖污染防治措施。鼓励发展专业化集中式畜禽养殖粪污能源化利用和肥料化利用，加大对粪污水处理、有机肥加工和发酵产物综合利用产业政策的扶持和资金补贴力度，支持畜禽养殖粪污的社会化集中处理和规模化利用，加快建立循环经济产业链。

本项目属于集约化养殖项目，本项目粪污采用干湿分离机分离，废水经厂区地埋式污水处理系统处理达标后用于周边农田灌溉，粪便按规范要求堆肥，无害化处置后，做固体有机肥还田。因此，本项目能够形成“畜禽-粪便-肥料-农田”的良性循环，符合《新疆规模化畜禽养殖污染防治“十三五”规划》。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

畜禽养殖业产生的污染物主要包括固体污染物（粪便、病死畜禽尸体）、水污染物（养殖场废水）和大气污染物（恶臭气体）。其中，养殖废水和粪便是主要污染物，具有产生量大、成份复杂等特点，其产生量、性质与畜禽养殖种类、养殖方式、养殖规模、生产工艺、管理水平、气候条件等有关。畜禽养殖污染物中含有丰富的有机质、氮、磷、钾等各种微量元素和活性物质，可被资源化利用。但若处理利用不当，可导致面源污染；畜禽养殖污染物含有大量寄生虫卵、病原微生物等病原体，易导致人畜疾病传播；同时，畜禽养殖所产生的臭气如处理不当，也会对环境造成污染。

本项目为标准化肉兔养殖项目，属于规模畜禽养殖场。在环境影响评价时，其评价要点主要集中在以下几个方面：（1）项目资源消耗情况；（2）项目污染源分析；（3）场址选择的环境合理性分析；（4）场区布置和设计的环境合理性分析；（5）生产工艺的环境合理性和可行性分析；（6）粪便消纳情况；（7）废水处理情况；（8）环境影响分析与预测。针对上述分析与评价结果，提出相应的粪便污染综合治理、废水治理、恶臭控制、防疫与尸体无害化处理等相关环境保护措施。根据现场踏勘和工程分析结果，确定本项目运营期应关注的主要环境问题为恶臭、废水（生活污水和养殖废水）、固体废物（兔粪）处理对环境的影响。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

本项目建设符合产业政策要求，符合地方规划及环境功能区划要求；区域承载力能够满足本项目的资源能源需求，养殖工艺符合清洁生产和循环经济要求，污染防治措施先进可行，各项污染物达标排放。项目建设过程中需按照国家法律法规要求认真落实环境保护“三同时”制度，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。

此外，建设单位开展了本项目的公众意见调查，项目建设得到评价区域范围内公众的支持。本项目符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于“三线一单”相关要求。

综上所述，在确保全场环保设施的正常运行，严格实施风险防范措施，落实本评价中提出的各项环保、节能降耗、特别是防止环境风险的各项安全措施的前提下，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。

## 1.6 评价工作程序

环境影响评价工作程序见图1.6-1。

图1.6-1   建设项目环境影响评价工作程序图

## 2 总则

## 2.1 评价原则与目的

#### 2.1.1 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

#### 2.1.2 评价目的

（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围。

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。

（4）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。

（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和环境管理提供依据。

（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对本项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。

## 2.2 评价内容和重点

通过对本项目的环境影响评价，使项目建成投产后在充分发挥经济效益和社会效益的同时，把对环境产生的负面影响减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。

本项目主要工作内容包括：

（1）通过区域环境质量调查与监测，掌握本项目所在区域的环境质量背景状况；

（2）通过项目工程分析，明确本项目的主要环境问题，筛选环境影响因子，尤其关注本项目产生的特征污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算出污染物源强，为环境影响预测提供依据；

（3）通过模拟计算，预测本项目的环境影响程度和范围，包括环境风险和可接受性，论证风险防范措施及管理的有效性和可行性；

（4）根据本项目的排污特点，通过类比调查与分析研究，论证污染防治措施的可行性，并进行环境经济损益分析；

（5）论证本项目与当地建设规划的相容性，分析场址选择的合理性。

根据本工程排污特征，并结合近年有关环保管理的新政策和新要求，本次环评的重点为工程分析、环境影响预测与评价、环保措施技术经济分析及选址的合理性分析等内容。

## 2.3 编制依据

#### 2.3.1 法律、法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修）》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（4）《中华人民共和国农业法》，2013.1.1；

（5）《中华人民共和国畜牧法（2015年4月修正）》，2015.4.24；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

#### 2.3.2 部门规章依据

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令44号，2017.9.1；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），2013.5.1；

（3）《关于进一步加强生态保护工作的意见》环发［1997］，1997.11；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发［2012］77号，2012.7.3；

（5）《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区人民政府，新政函96号，2005.12.21）；

（6）《新疆维吾尔自治区用水定额》，2006.4；

（7）《新疆水环境功能区划》（新疆自治区人民政府，新政函［2002］194号文，2002.11.16；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，环发［2010］113号；

（9）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，（国发［2007］15号）2007.5；

#### 2.3.3 相关导则及技术规范依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ/T2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

#### 2.3.4相关规划及技术资料

（1）《新疆帮帮兔农牧集团有限公司新建肉兔标准化养殖基地项目》的设计资料，珑图设计（集团）有限公司，2018.10；

（2）环境影响评价委托书，新疆帮帮兔农牧集团有限公司；

（3）项目区监测资料；

（4）建设单位提供的其他相关技术资料。

## 2.4 评价因子与评价标准

2.4.1 环境影响因素识别

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。

运营期产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对场址区域的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。综上所述，确定本项目主要环境影响因素见表2.4-1。

表2.4-1    主要环境影响因素

| 评价时段 | 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 土地平整、挖掘，土石方、 建材储运、使用 | 扬尘 |
|  | 水环境 | 施工人员生活废水等 | COD、BOD5、SS、 NH3-N、动植物油 |
|  | 噪声 | 施工机械、车辆作业噪声 | LAeq |
|  | 固体废物 | 施工垃圾、生活垃圾 | 二次扬尘、占地 |
| 运行期 | 环境空气 | 兔舍、阳光棚、污水 处理系统恶臭气体 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 水环境 | 职工生活污水、养殖废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 噪声环境 | 设备噪声 | LAeq |
|  | 固体废物 | 兔粪、生活垃圾、病死兔、 餐馀废物和废油脂 | 生产固废、生活垃圾 |

2.4.2 评价因子筛选

本项目对环境产生的污染因素包括废气、废水、噪声、固体废弃物，这些因素导致的环境影响涉及环境空气、水环境、声环境等。根据初步工程分析及项目所在地环境状况调查，本项目评价因子筛选结果见表2.4-2。

表2.4-2    环境评价因子筛选

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、NH3、H2S | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 水环境 | 地下水：pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、挥发酚、硫化物、溶解性总固体、菌落总数、氟化物、总大肠菌群、氨氮、六价铬、砷、汞、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、铅、镉、铁、氰化物、钠等共计22项 | COD、BOD5、SS、氨氮、 TP、粪大肠菌群、蛔虫卵 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | LAeq |
| 固体废物 | — | 兔粪、生活垃圾、病死兔、 餐馀废物和废油脂 |
| 生态 | 动植物、土壤类型 | 植被破坏、地面硬化、生态恢复 |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | — |
| 环境风险 | 医疗废物风险，畜禽疫情风险 | — |

2.4.3 评价标准

2.4.3.1 环境质量标准

#### 1、大气环境质量标准

本项目所在地为二类区，PM2.5、PM10、TSP、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D中标准。

2、地下水环境质量标准

项目区地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

3、土壤环境质量标准

根据2019年4月22日的部长信箱回复，畜禽养殖占地为设施农用地，不属

于《农用地质量标准》中的农用地，农用地只有耕地、牧草地、和园地三种。根

据建设用地分类标准，设施农用地不属于建设用地，不适用于《建设用地土壤质

量标准》。部长信箱回复，养殖项目的土壤质量执行《畜禽养殖产地评价规范》

（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标和限值。

4、声环境质量标准

项目厂区四周声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

2.4.3.2 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

养兔场场界恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准二级标准，排气筒执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；臭气浓度无组织排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；食堂餐饮油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型餐饮标准。

2、水污染物排放标准

本项目污水处理根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求使用干清粪方式清理粪污，废水处理采用场区地埋式污水处理设施处理后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作灌溉标准”及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求后用于厂区周边农田灌溉。

3、噪声

养兔场施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

4、固体废物

（1） 兔粪、粪渣

本项目兔粪、粪渣均用于生产有机肥，不排放。根据《畜禽养殖业污染治理

工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，畜禽粪便资源化时应经无害化处理后方

可还田利用，无害化处理后的卫生学指标应符合《粪便无害化卫生要求》 （GB7959-2012）的有关规定。

（2）病死兔

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》和国家防疫部门制定的处理方法对尸体的处理方法，发现病死兔应及时通知当地动物防疫部门，同时建设单位必须设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封；进行填埋时，先用消毒药或生石灰垫底，再将畜禽尸体入坑，并覆盖一层高度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

根据规范，本项目拟设置2口（2m×2m×4m）填埋井用于处理病死兔，采取此类方法，病死兔对周边环境影响较小。

（3）医疗废物

《国家危险废物名录》（2016版）中规定“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”划归为医疗废物。兽用医疗废物按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定，设置医疗废物暂时贮存库房，对医疗废弃物进行分类暂存。对于存在传染性的医疗固废，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定进行收集管理，医疗垃圾最终交由当地有医疗废物处置资质的单位统一处置，危险废物执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关要求执行。

（4）一般固废

一般固体废物在厂区贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标 准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

## 2.5 评价等级和评价范围

2.5.1 评价等级

2.5.1.1 大气环境影响评价等级

本次评价等级判定选择的主要污染物、排放参数及对应的环境空气质量标准见表2.5-2。

表2.5-2    主要污染物、排放参数及对应的环境空气质量标准一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放参数 | 标准值 （μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排放量t/a | 污染源参数 |  |  |
| 点源 | 污水处理系统排气筒（3000m3/h） | NH3 | 0.0042 | 排气筒几何高度15m，排气筒出口内径0.3m，排气筒出口处的烟气温度11.6℃，排气筒出口处环境温度11.6℃ | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
|  |  | H2S | 0.000091 |  | 10 |  |
|  | 阳光棚排气筒（3000m3/h） | NH3 | 0.0287 | 排气筒几何高度15m，排气筒出口内径0.3m，排气筒出口处的烟气温度11.6℃，排气筒出口处环境温度11.6℃ | 200 |  |
|  |  | H2S | 0.0021 |  | 10 |  |
| 面源 | 兔舍 | NH3 | 0.059 | 长×宽×高 （m）：1400×340×6.2，环境温度：11.6℃ | 200 |  |
|  |  | H2S | 0.0007 |  | 10 |  |
|  | 污水处 理系统 | NH3 | 0.0027 | 长×宽×高 （m）：44×20×2.5，环境温度：11.6℃ | 200 |  |
|  |  | H2S | 0.00006 |  | 10 |  |
|  | 阳光棚 | NH3 | 0.0185 | 长×宽×高 （m）：81.5×10.5×3，环境温度：11.6℃ | 200 |  |
|  |  | H2S | 0.0014 |  | 10 |  |

由AERSCREEN估算模式计算所得污染物最大地面浓度占标率及对应距离见表2.5-4。

表2.5-4    污染物最大地面浓度及占标率一览表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度Ci(μg/m3) | 最大落地浓度占标率Pi（%） | 最大浓度对应距离（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 污水处理系统排气筒 | NH3 | 0.086025 | 0.04 | 168 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.001912 | 0.02 | 168 | 三级 |
|  | 阳光棚 排气筒 | NH3 | 0.34293 | 0.17 | 168 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.025092 | 0.25 | 168 | 三级 |
| 面源 | 兔舍 | NH3 | 5.135601 | 2.57 | 525 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.308136 | 3.08 | 525 | 二级 |
|  | 污水处 理系统 | NH3 | 2.2469 | 1.12 | 32 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.049931 | 0.5 | 32 | 三级 |
|  | 阳光棚 | NH3 | 11.804 | 5.9 | 41 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.893276 | 8.93 | 41 | 二级 |

从表2.5-4中可以看出，污染物中Pi值最大者为阳光棚排放的H2S，其最大地面浓度占标率Pmax=8.93%，Pmax<10％，所以确定本次大气环境影响评价工作等级为二级。

2.5.1.2 水环境评价工作等级

根据工程分析，本项目产生的废水主要为生活污水和养殖废水，项目生活污水和养殖废水经厂内污水处理站处理后用于厂区周边农田灌溉，不外排。 根据HJ2.3-2018地面水环境影响评价分级判据标准，本项目外排总废水量 Q=0m3/d＜200m3/d，不涉及地表水环境保护目标，因此，判定本项目地面水环境评价级别为三级B。

2、地下水环境影响评价工作等级

建设项目工作等级划分：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.5-7。

表2.5-7   评价区地下水环境影响评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目地下水属于III类建设项目，所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。

因此，确定本项目地下水环境评价等级为三级。

2.5.1.3 声环境影响评价工作等级

本工程的噪声污染源主要为施工期产生的施工噪声及运行期各种机械设备产生的机械噪声及运输车辆噪声。项目建成前、后敏感目标噪声级虽有一定增加，但增加量小于3dB（A），且由于工程近距范围内无居民区分布，受影响的人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）中噪声对环境影响评价工作等级划分原则，确定声环境影响评价等级为二级。

2.5.1.4 生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中对生态环境影响评价工作等级划分的规定，本项目属于新建工程，占地面积600亩（≤2km2），项目区不涉及特殊及重要生态敏感区，因此确定本次项目生态环境影响评价工作等级为三级评价。

表2.5-8    生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 二级 | 三级 |

2.5.1.5 环境风险评价等级

本项目本工程运营期不涉及环境风险物质，比值Q小于1，故该项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析；在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

2.5.2 评价范围

根据项目大气、水、声环境影响评价等级和环境风险评价等级，参照《环境影响评价技术导则》要求，并结合本项目自身特点和项目周边环境状况，本次环境影响评价范围见表2.5-14，图2.5-1。

表2.5-14   评价范围

| 环境因素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，其大气环境影响评价范围为以项目场址为中心区域，边长为5km的矩形。 |
| 水环境 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境现状“调查评价范围确定”中查表法：三级评价调查评价面积为6km2。因此，确定本项目地下水评价范围为：项目所在区域6km2，地下水流向上游1000m、下游2000m，两侧各1000m范围内的矩形。 |
| 声环境 | 项目周边200m范围内不存在声环境敏感点， 因此声环境评价范围为场界外1m处。 |
| 生态 | 以工程范围为界，向外延伸500m的范围 |
| 土壤环境 | 项目厂区内及边界外0.05km范围内 |
| 风险 | 本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，不需设置风险评价范围 |

## 2.6 环境功能区划

本项目所在区域环境功能区划见表2.6-1。

表2.6-1    环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 所属区域 | 功能区划 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 策勒县策勒乡巴什玉吉买村 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 2 | 声环境 |  | 2类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 3 | 地下水 |  | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 4 | 生态环境 |  | 属于帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区，帕米尔—喀喇昆仑山冰雪融水补给、生物多样性保护生态亚区 | 《新疆生态功能区划》 |

## 2.7 主要环境保护目标

本项目位于策勒县策勒乡巴什玉吉买村，目前项目所在地及周围区域环境质量状况良好，评价范围内无风景名胜区、自然保护区等敏感保护目标。根据项目所在区地理位置、周边情况及项目污染特征，确定项目环境保护目标见表2.7-1，图2.7-1。

表2.7-1    本项目环境保护目标

| 环境 要素 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对场 址方位 | 相对厂界距离/m | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 巴什玉 吉买村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 北侧 | 1.2km | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级；NH3、H2S 执 行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D标准 |
|  | 鲁巴依勒村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 北侧 | 1.35km |  |
|  | 尤帕恰博村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北侧 | 1.31km |  |
|  | 阁亚喀 艾日克村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北侧 | 1.35km |  |
|  | 恰库格 瓦扎村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 北侧 | 2.0km |  |
|  | 欧格热 库勒村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 北侧 | 2.6km |  |
|  | 英巴格村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北侧 | 1.7km |  |
|  | 克依孜 买里村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北侧 | 1.75km |  |
|  | 亚勒古 巴格村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北侧 | 2.35km |  |
|  | 托帕村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北侧 | 2.65km |  |
|  | 托格喀拉村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东北侧 | 2.0km |  |
|  | 巴扎瓦 依特村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西侧 | 2.7km |  |
| 地下水 | 地下水 | 厂区及周边 地下水源井 | III类 | / | / |  |
| 声环境 | 厂界外1m | 2类 | / | / | 《声环境质量标准（GB3096-2008）2 类 |
| 生态 环境 | 建设场地及四周500m 范围内的生态环境 | 不受明 显影响 | / | / | / |

## 3 建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

3.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：新疆帮帮兔农牧集团有限公司新建肉兔标准化养殖基地项目；

（2）建设单位：新疆帮帮兔农牧集团有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：本项目位于策勒县策勒乡巴什玉吉买村，项目区中心地理坐标为：36°58'45.31"北， 80°45'43.74"东。项目区西侧为乡镇道路，其余三侧均为荒地，周边1000m范围内无居民区等敏感点。项目区地理位置见图3.1-1，项目区周边关系见图3.1-2，现场踏勘图见图3.1-3；

（5）建设规模：年存栏56万只肉兔，年出栏400万只，采取“全进全出”模式，现代化智能笼养；

（6）项目投资及资金来源：项目总投资13300万元，全部由企业自筹；

（7）工作制度：根据生产需要，生产岗位实行连续工作制，年工作365天， 每天三班，每班8小时。

3.1.2 项目组成

本项目总占地面积约600亩（400000m2）。建设内容包括：主体工程（ 兔舍、发酵区）、辅助工程（办公楼、门卫室、配电室）、 储运工程（仓库、危废暂存间）、公用工程和环保工程。

项目主要建设内容见表3.1-1。

表3.1-1    项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 兔舍 | 新建兔舍80座（祖代兔舍11栋、父母代兔舍20栋、商品代兔兔舍49栋），总建筑面积92219.2m2，地上一层，建筑高度5.90m，砖混结构 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积2000m2，地上二层，砖混结构，位于项目区中部 |
|  | 值班室 | 建筑面积25m2，地上一层，建筑高度4.35m，砖混结构 |
|  | 阳光棚 | 建筑面积739.68m2，长75.4m×宽10.2×高3.0m， 设有抽风机，用于好氧堆肥。 |
|  | 消防水池 及泵房 | 总建筑面积255.54m2，地下一层，深3.85m，其中消防水池容积为500m3。 |
|  | 排污操作间 | 建筑面积20m2，地上一层，建筑高度4.5m，砖混结构。 |
|  | 地埋式污 水处理系统 | 建筑面积720m2，砖混结构，建筑高度2.5m，处理规模为100m3/d。 |
|  | 粪池 | 共4座，每座建筑面积40.5m2，地下一层， 深2m，容积约80m3/座，砖混结构。 |
|  | 发电机房、 配电室 | 建筑面积30m2，地上一层，建筑高度4.05m，砖混结构。 |
|  | 围墙 | 长1586m，砖混结构。 |
| 储运工程 | 库房 | 3座，总建筑面积2208.30m2，位于项目区中部 |
|  | 危废暂存间 | 1座，建筑面积30m2，位于项目区中部 |
| 公用工程 | 供水 | 所在村镇供水管网提供 |
|  | 排水 | 项目采取雨污分流、清污分流，项目雨水经收集后于戈壁滩排放，生活污水和养殖废水集中收集后排入场区地埋式污水处理系统，经处理后的废水用于周边农田绿化 |
|  | 供暖 | 职工生活区以及鸭舍采用电锅炉采暖。 |
|  | 供电 | 本项目供电直接由雅瓦变电站10KV架空专线接入场区配电室。经场区变压器、配电室变压为380V/220V后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。 |

3.1.3 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.1-2。

表3.1-2   本项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 |  |  |  |
| 1.1 | 存栏商品兔 | 万只/a | 56 |  |
| 1.2 | 出栏商品兔 | 万只/a | 400 |  |
| 2.1 | 占地面积 | 亩 | 600 |  |
| 2.2 | 兔舍建筑面积 | m2 | 92219.2 | 1层 |
| 2.3 | 办公楼建筑面积 | m2 | 2000 | 2层 |
| 3 | 劳动定员 | 人 | 30 |  |
| 4 | 项目总投资 | 万元 | 13300 |  |

3.1.4 主要生产设备

本项目单栋兔舍生产设备清单见表3.1-3。

表3.1-3    项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 分项 | 规格型号（性能描述、材质） | 单栋数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统 | 系统部件 |  |  |  |  |
| 1 | 笼架系统 | 人工品字型笼 |  | 双层24笼位均长2340mm | 25 | 套 |
|  |  | 单层人工笼 |  | 单层12笼位均长2340mm | 15 | 套 |
|  |  | 后备人工笼具 |  | 双层48笼位均长2430mm | 25 | 套 |
|  |  | 人工公兔笼 |  | 双层24 笼位均长2430mm | 36 | 套 |
|  |  | 水线调压器 |  | 25水线调压、末端 | 1 | 套 |
|  |  | 加药器主供 水过滤系统 |  | 多寿加药器 | 4 | 条 |
| 2 | 喂料系统 | 输料管道 | / | Φ90 | 50 | m |
|  |  | 控制系统 |  | 0.75kw380v | 1 | 套 |
|  |  | 绞龙 | / | Φ75 | 22 | m |
|  |  | 料塔 |  | 50.9m3 | 1 | 台 |
|  |  | 喂料方式 | / | 大料箱，传感器等 | 1 | 套 |
|  |  | 小行车 |  | 播种式喂料 | 4 |  |
|  |  | 开食桶 |  | 塑料 | 584 |  |
| 3 | 清粪系统 | 双通道清粪带 | / | 粪尿型，热度锌，18#扁丝绳 粪沟宽1800mm，1.5kw | 5 | 套 |
|  |  | 单通道清粪带 |  | 粪尿型，热度锌，18#扁丝绳 粪沟宽1800mm，1.5kw | 4 | 套 |
|  |  | 单通道清粪带 | / | 普通型，热度锌，18#扁丝绳 粪沟宽1000mm，1.5kw | 4 | 套 |
|  |  | 粪便提升机 | / | / | 4 | 台 |
| 4 | 饮水系统 | 减压阀 | / | 前端管件及前后端 进水排水管路 | 1 | 套 |
|  |  | 水表 | / |  |  |  |
|  |  | 加药器和过滤器 | / |  |  |  |
|  |  | 球阀 | / |  |  |  |
|  |  | 兔用乳头 | / | / | 4285 | 个 |
|  |  | 水线调压器 | / | / | 24 | 台 |
|  |  | 水线自动升降系统 | / | / | 24 | 条 |
|  |  | 水管 | / | / | 450 | m |
|  |  | 滴水杯 | / | / | 3200 | 个 |

3.1.5 项目养殖规模及养殖方案

本项目设计祖代兔存栏8750只，父母代兔存栏105000只，商品代兔年存栏量446250只。

本项目养殖规模见表3.1-4。

表3.1-4  养殖规模一览表

| 类别 | 内容 | 数量 | 折算成成年猪 | 存栏时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存栏量 | 祖代兔 | 8750 | 292 | / | 商品代年出栏量400万只，每30只兔折算一头猪 |
|  | 父母代兔 | 105000 | 3500 | / |  |
|  | 商品代兔 | 446250 | 14875 | / |  |
| 出栏量 | 商品代兔 | 400万 | 133334 | 70d |  |

技术指标见表3.1-5。

表3.1-5  技术指标表

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 平均年产窝数 | 8 |
| 平均窝产活仔数 | 7 |
| 成活率 | 87.50% |
| 哺乳天数 | 35 |
| 育肥天数 | 35 |
| 商品代兔均重 | 2.3～2.7 kg |

3.1.6 主要原辅材料消耗

拟建项目主要原辅材料包括饲料、免疫及消毒药品、水、电等，各原辅材料 消耗详见表3.1-6。

表3.1-6    项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅 材料 | 粗饲料 | / | 123849t/a | 外购 | 秸秆、干草 |
|  | 精饲料 | / | 114868t/a | 外购 | 籽实、饼粕类、糠麸类，苜蓿草、配料要多样化，合理搭配，精饲料以生为好 |
|  | 烧碱（NaOH） | 袋装 | 30t/a | 外购 | 消毒 |
|  | 熟石灰 | 袋装 | 8t/a | 外购 | 用于填埋病死兔 |
|  | 防疫药品 | 盒装 | 4t/a | 外购 | 卫生防疫 |
| 能源 | 电 | / | 518.4万kW.h | 村镇电网 | 供电 |
|  | 水 | / | 70793t/a | 村镇管网 | 供水 |
|  | 柴油 | / | 20t/a | 外购 | 用于备用发电机 |

1、卫生填埋材料——熟石灰

病死兔的卫生填埋需使用熟石灰。熟石灰学名氢氧化钙，化学式Ca（OH）2，是一种白色粉末状固体，微溶于水。氢氧化钙具有碱的通性，是一种中强碱。人体过量服食和吸收氢氧化钙会导致有危险的症状，例如呼吸困难、内出血、肌肉瘫痪、低血压、阻碍肌球蛋白和肌动蛋白系统，增加血液的pH值，导致内脏受损等。

2、兔舍环境消毒——烧碱

氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀

性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，

另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。

NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用生成盐和水。

3.1.7 公共工程

3.1.7.1供水工程

项目运营期用水主要为兔饮用水、兔舍冲洗用水、水帘用水以及职工生活用 水，均采用自来水。

1、兔饮用水

类比康大兔业发展有限公司青岛分公司肉兔养殖项目，夏季肉兔饮水量会适 当增加，但由于气温等因素，产生的兔尿液全年基本一致。肉兔夏季饮水量按0.4L/只.天，其它季饮水量按0.3L/只.天，项目年存栏肉兔56万只，夏季按122天计，其它季按243天计，则夏季兔饮用水量约为224t/d（27328t/a），其它季兔饮用水量约为168t/d（40824t/a），则肉兔总饮水量为68152t/a。

2、兔舍冲洗用水

本项目共设置80栋商品代兔舍，总建筑面积为92219.2m2，根据建设单位提供的资料，兔舍半年冲洗一次，根据《全国规模化畜禽养殖污染情况调查及防治对策》（国家环保总局自然生态保护司）和建设单位以往的经验，兔舍冲洗用水量按4.1L/m2次计，则本项目兔舍冲洗用水量约为378.10t/次（一年按4次计算，年用水量约为1512.4t。

3、水帘用水

高温季节对养兔生产是一种威胁，炎热的夏季雨水多，湿度大，昆虫多，加之气温又高，风少，气压低，这对兔群大的兔舍，必然引来温度上升得快，闷热加剧的后果，使多数兔出现张口喘气，食欲降低，项目兔舍温度在35℃以上时进行湿帘降温，根据新疆当地实际情况，每年夏季有40d需要降温，产生的降温水循环使用，但控温水应定期补充，平均每天使用按10个小时计，取每栋湿帘耗水量为0.08t/h，则本项目降温用水量约为32t/a，循环水损耗按5%计算，则需补充新鲜用水1.6t/a。

4、职工生活用水

本项目劳动定员为30人，全年工作日为365d，用水量按每人每天100L计，用水量为3t/d，则年用水量为1095t。

综上，本项目运行后，全年总用水量为70793t，具体见表3.1-7。

表3.1-7    项目用水情况表

| 项目 | 年用水量（t/a） |
| --- | --- |
| 兔饮用水量 | 68152 |
| 冲洗兔舍用水 | 1512.4 |
| 水帘用水 | 33.6 |
| 职工生活用水 | 1095 |
| 小计 | 70793 |

3.1.7.2 排水工程

本项目实行严格的雨污分流排水方案，雨水经雨水收集系统收集后排放至场区周边荒地。项目产生的废水主要为兔舍冲洗废水、干湿分离机分离产生的废水以及生活污水，废水经场区内地埋式一体化污水处理系统处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后，用于厂区周边农田灌溉，冬季暂存于储水池。

1、兔舍冲洗废水

本项目兔舍冲洗用水量为1512.4t/a，考虑兔舍地面吸收残留及自然蒸发，兔舍冲洗废水产生量按用水量的90%计，则兔舍年废水排放量为1361.2t/a，该废水进入粪池，经管网输送至场区污水处理系统处理。

2、粪便固液分离废水

本项目肉兔排泄的粪便经皮带输送至粪池，再经封闭的管线输送至固液分离机进行分离。本项目年存栏商品兔56万只，可折算成年存栏18667头猪，本项目兔粪的产生量参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中猪的排泄系数（每头猪粪便产生量按2.0kg/d 计）进行计算，则本项目运营期产生的粪便量约为37.33t/d（13625.45t/a）。粪便含水率按75%计，干湿分离机分离后的粪渣含水率为55%，则粪便固液分离产生的废水量为5991.36t/a。

本项目肉兔存栏量56万只（折算成猪18667只），出栏量400万只（折算成猪133334只），经折算，本项目干清粪最高日排水量为0.09m3/（百头·d）。满足参照执行的《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化猪养殖业干清粪工艺最高允许排水量：冬季1.2m3/（百头·d），夏季1.8m3/（百头·d）的排放标准要求。

3、生活污水

生活排水量按用水量的80%计，则生活污水量为2.4t/d，即876t/a，排入场区污水处理系统集中处理。

项目排水情况见表3.1-8。

表3.1-8    项目排水情况表

| 项目 | 年排水量（t/a） |
| --- | --- |
| 兔舍冲洗废水 | 1361.2 |
| 固液分离废水 | 5991.36 |
| 职工生活污水 | 876 |
| 小计 | 8228.56 |

综上所述，本项目运行后全年总排水量为8228.56t/a。

3.1.7.3 供热工程

本项目生活区和兔舍冬季采用电锅炉供暖，食堂燃料为液化气。

3.1.7.4 供电工程

本项目供电直接由雅瓦变电站10KV架空专线接入场区配电室。经场区变压器、配电室变压为380V/220V后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。

3.1.7.5 消防工程

项目区内的道路及兔舍等各类建筑物的间距建设设计，均按照国家消防规定要求建设。在给水设计中，充分考虑消防用水，各类设施内设置足够数量消防箱等消防设施。各兔舍设置防火栓和灭火器，以备防火之用。

3.1.7.6 喂料情况

每栋兔舍外部设置料塔，饲料外购，加料时将料车的管子放到料塔上料口，采用下料绞龙把料送入料塔中，最后使用链条式自动喂料机将饲料推送到兔舍内。兔喂料采用自动喂料行车，保证料槽内一直有饲料。兔饮水采用乳头式饮水器，既保持一直供水，又不使水受到污染和洒泼。

3.1.7.7 兔舍通风降温情况

夏季兔舍采用潍坊市嘉德机械有限公司兔舍内降温系统，可以使兔舍降温7-8℃左右，满足兔的生理要求。

3.1.7.8 兔舍清粪情况

每栋兔舍将清粪带收集的兔粪送到每区集中的加盖粪池，后通过密闭管道输送到兔粪固液分离机，分离后的粪便送至阳光棚堆肥，液体进入污水处理系统处理。

3.1.7.9 劳动定员及工作班制

本项目预计配备工作人员30人，项目采取三班两倒制，年工作时间为365d，夜间安排值班人员，保证其正常运行。

3.1.8 总平面布置

3.1.8.1 项目平面布置

养殖场总图布置结合地形、地貌、风向等自然条件，尽量减少土石方工程量，并为实现物料运输及场地排水创造良好条件，同时满足生产工艺流程及运输要求，做到流程合理，管线流畅，道路短捷。

本项目分为生产区、生活区、辅助区、粪污处理区四大块。生产区是兔场的核心部分，其排列方向面对该地区的长年主导风向。为了防止生产区的气味影响生活区，生产区与生活区并列排列，并将生活区安排在偏下风位置。生产区内部兔舍按照顺序依次进行排列。生活区是办公和接待来往人员的地方，设置1栋办公楼，内置职工宿舍、食堂等生活设施。四周均设置林带，与生产区间隔开来。辅助区内分两小区，一区包括饲料仓库、配电室等；二区包括兽医室等。由于兽医室等经常接触病原体，因此，辅助区设在生产区、生活区的偏下风，以保证整个兔场的安全。整个粪污处理区均位于项目区东南侧，主导风向下风向，只要严格落实环评中提到的各项环保措施，产生的污染不会对外环境造成不利影响。

项目平面布置详见图3.1-5。

## 3.2 工艺流程及产污环节

3.2.1 项目工艺简介

养殖工艺流程简述：

- 祖代种兔饲养

本项目引进健康且身体状况符合要求的祖代种母兔和祖代种公兔，陆续进场 后再祖代种兔舍进行密闭饲养。

- 配种阶段

当祖代种母兔出现发情症状时，育种员筛选出最优适配祖代种公兔，采取该 公兔的精液，对该母兔进行人工授精。

- 妊娠阶段

配种成功后，祖代种母兔进入妊娠阶段，妊娠阶段约30天。

- 分娩哺乳

怀孕祖代种母兔在种兔舍内进行自然分娩，分娩完成后，母兔吃去胎盘，饲 养员对父母代进行称重、注射疫苗等，父母代仔兔在种兔舍内进行哺乳，经35

天哺乳后断奶，断奶后祖代种兔若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产

周期。

5、父母代

断奶后的父母代仔兔被转移至父母代兔舍进行饲养，经35天育肥后，将父

母代母兔、公兔按照1:1的比例配种，当父母代种母兔出现发情症状时，育种员

筛选出最优适配父母代种公兔，采取该公兔的精液，对该母兔进行人工授精。配

种成功后，祖代种母兔进入妊娠阶段，妊娠阶段约30天。怀孕父母代种母兔在

种兔舍内进行自然分娩，分娩完成后，母兔吃去胎盘，饲养员对商品兔进行称重、

注射疫苗等，商品仔兔在父母代种兔舍内进行哺乳，经35天哺乳后断奶，断奶

后父母代种兔若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产周期。

6、祖代、父母代种兔淘汰

本项目祖代、父母代种兔正常情况下2年更换，淘汰的祖代、父母代种兔外售。

3.2.2 项目工艺流程及产污环节

3.2.2.1 施工期工艺流程及产污环节

项目施工期工艺流程及排污环节见图3.2-2。

图3.2-2    施工期工艺流程及产污环节图

由图3.2-2可见，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均为阶段性排放。

3.2.2.2 运营期工艺流程及产污环节

本项目运营期工艺流程及产污环节见图3.2-3

图3.2-3  肉兔养殖产污环节图

## 3.3 工程污染源分析

3.3.1 施工期污染源分析

3.3.1.1 大气污染源

施工中平整土地、装卸及拌合建材（如砂石、水泥、石灰）会造成粉尘污染；地表裸露、土壤疏松会产生扬尘污染。尤其在风速较大情况下，扬尘污染更为严重；施工机械（如推土机、压路机、挖掘机等）和运输车辆运行时将排放含有CO、NO2和粉尘等废气；这些废气将对周围环境空气造成污染。

3.3.1.2 水污染源

施工期间产生的废水主要为生产废水和施工人员产生的生活污水，生产废水主要包括：石料、水泥等建材、运输车辆和建筑机械的冲洗以及混凝土搅拌等，主要污染物是悬浮物，类比同类项目可知，产生SS浓度约为2000mg/L。

本项目施工人员高峰时约50人，其中暂住施工人员30人，按平均每人每天用水量为50L计，其余施工人员按平均每人每天用水量为30L计，污水排放量按用水量的80%计，则现场施工人员生活污水产生量约为2.1m3/d。生活污水主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮。

3.3.1.3 噪声污染源

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。

各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见表3.3-1和表3.3-2。

表3.3-1    施工噪声源强声级统计表   单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声 源 | 声源强度 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 78-96 | 间歇性声源 |
|  | 推土机 | 75-95 |  |
|  | 装载机 | 75-95 |  |
|  | 卷扬机 | 90-105 |  |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90-100 |  |
|  | 振捣器 | 100-105 |  |
|  | 电焊机 | 90-95 |  |
|  | 空压机 | 90-95 |  |
|  | 夯土机 | 110 |  |
|  | 打桩机 | 110 |  |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 100-105 |  |
|  | 多功能木工刨 | 90-100 |  |
|  | 角向磨光机 | 100-115 |  |
|  | 手工钻 | 100-105 |  |

表3.3-2    运输车辆交通噪声源强统计表   单位：dB（A）

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 弃土外运 | 大型载重车 | 84-89 |
| 主体工程 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80-85 |
| 装饰工程 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75-80 |

3.3.1.4 固体废物

施工固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾，还包括施工人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块等杂物。本项目主要建筑物为80座兔舍和1座办公楼，共计建筑面积94219.2m2，兔舍和办公楼为砖混结构，在建设过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖块、混凝土等；其余建筑物产生少量建筑垃圾应按相关环境保护要求及时清运至政府主管部门规定的建筑垃圾填埋场填埋，建筑垃圾使用加盖篷布的车辆运输。

生活垃圾按1.0kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量为50kg/d。对施工人员产生的生活垃圾，设置垃圾箱，集中收集后交由环卫部门统一处置。

3.3.2 运营期污染源及源强分析

3.3.2.1 废气

本项目运营期大气污染源主要是兔舍、阳光棚、污水处理系统产生的恶臭气体以及食堂油烟。

3.3.2.2 废水

本项目采取干清粪工艺，废水主要包括养殖废水（包括兔舍冲洗废水、粪污固液分离产生的废液）和职工生活污水，年排放量为8228.56t/a。

经污水处理系统处理后的废水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后用于厂区周边农田灌溉，冬天储存。

3.3.2.3 噪声

本项目噪声源主要为风机、水泵等机械设备等，源强约在60～85dB（A），详见表3.3-12。

表3.3-12    噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 声功率级dB(A) | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 75~80 | 兔舍 |
| 2 | 水泵 | 75～85 | 供水泵房、污水处理系统 |
| 3 | 翻抛机 | 70～80 | 阳光棚 |
| 4 | 清粪皮带机 | 75～85 | 兔舍 |
| 5 | 油烟风机 | 75 | 食堂 |

针对噪声源产生情况，项目采取以下防噪降噪措施：

（1）风机的进出口安装消声器；

（2）在噪声设备放置的生产车间的建设上，应安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置；

（3）场区平面布置优化、合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离场界处；

（4）加强场区绿化用地建设。

噪声排放情况见表3.3-13。

表3.3-13    噪声排放情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 声功率级dB(A) | 治理措施 | 降噪后dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 75~80 | 建筑物隔声、 基础减振 | 65 |
| 2 | 水泵 | 75～85 |  | 65 |
| 3 | 翻抛机 | 70～80 |  | 60 |
| 4 | 清粪皮带机 | 75～85 |  | 65 |
| 5 | 油烟风机 | 75 |  | 60 |

3.3.2.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要为兔粪、粪渣、病死兔、生活垃圾、污泥、医疗垃圾等。

3.3.2.5 污染物排放情况汇总

本项目污染物排放情况见表3.3-15。

表3.3-15    项目产排污情况一览表

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 兔舍冲洗废水、兔尿、固液分离产生的粪水、生活污水 | 水量 | 8228.56t/a | 8228.56t/a | 经污水处理系统处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于厂区周边农田灌溉 |
|  |  |  | COD | 1653.47mg/L，13.61t/a | 198.42mg/L，1.64t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 1107.20mg/L，9.11t/a | 47.39mg/L，0.39t/a |  |
|  |  |  | SS | 1377.89mg/L，11.34t/a | 89.29mg/L，0.73t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 318.74mg/L，2.62t/a | 40.8mg/L，0.34t/a |  |
| 2 | 环境空气 | 兔舍 | NH3 | 0.392t/a | 0.059t/a | 及时清粪、通风换气、喷洒除臭剂；除臭效率85% |
|  |  |  | H2S | 0.0049t/a | 0.0007t/a |  |
|  |  | 阳光棚 | 无组织 | NH3 | 0.123t/a | 0.0185t/a | 无组织排放，喷洒除臭剂；效率85% |
|  |  |  |  | H2S | 0.009t/a | 0.0014t/a |  |
|  |  |  | 有组织 | NH3 | 0.278t/a | 0.0287t/a | 生物滤塔脱臭； 效率90% |
|  |  |  |  | H2S | 0.021t/a | 0.0021t/a |  |
|  |  | 污水处 理系统 | 无组织 | NH3 | 0.018t/a | 0.0027t/a | 无组织排放，喷洒除臭剂；效率85% |
|  |  |  |  | H2S | 0.00039t/a | 0.00006t/a |  |
|  |  |  | 有组织 | NH3 | 0.042t/a | 0.0042t/a | 生物滤塔脱臭；效率90% |
|  |  |  |  | H2S | 0.00091t/a | 0.000091t/a |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 5.256kg/a | 2.1kg/a | 安装效率高于60%的油烟净化装置，油烟经专用烟道引至屋顶排放 |
| 3 | 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 70~85dB（A） | 60~65dB（A） | 隔声减振，风 机口加装消声器 |
| 4 | 固体废物 | 兔舍 | 兔粪 | 13625.45t/a | 0t/a | 好氧堆肥， 施用于周边农田 |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 | 10.95t/a | 10.95t/a | 清运到策勒县生活垃圾填埋场处理 |
|  |  | 兔舍 | 病死兔 | 未知 | 未知 | 安全填埋井 卫生填埋 |
|  |  | 食堂 | 餐饮废物 | 2.19t/a | 2.19t/a | 由专业人员清理 |
|  |  |  | 废油脂 | 0.04t/a | 0.04t/a |  |
|  |  | 污水处 理系统 | 栅渣 | 0.5t/a | 0t/a | 送阳光棚堆肥 |
|  |  |  | 污泥 | 54.05t/a | 0t/a | 送阳光棚堆肥 |

## 3.4 清洁生产

3.4.1 清洁生产的意义及工作思路

清洁生产是一种全新的环境战略，它以源消减为主要特征，要求在产品的整 个生命周期的各个环节采取“预防”措施，将生产技术、生产过程、经营管理及产品等方面与物流、能量、信息等有机结合起来，并优化运行方式，最大限度地减少废弃物的产生与排放，降低生产活动对资源和环境造成的风险的有效手段，是实现资源、环境与经济协调、持续发展的重要措施。开展清洁生产是控制环境污染的有效手段，它强调通过生产全过程控制，减少甚至消除污染物的产生和排放，从而大大减轻了末端治理的负担，不仅节约了原材料和能源，而且增加企业的经济效益，同时又提高了组织的市场竞争力，为企业生存、发展营造环境空间。 本项目为肉兔养殖项目，本次评价清洁生产的思路是结合养殖场中可能产生的废物点和废物产生的特点，提出清洁生产方案和循环经济措施，力争达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，从而降低生产成本，减少末端污染物的产生量和排放量。通过采用清洁生产和循环利用技术，要明显减降企业生产过程对环境的影 响，提高原材料及能源的使用效率，减少资源的浪费，降低生产成本，减少污染 物的产生量及排放量，促进企业的技术进步，提高企业的经济效益和管理水平。

3.4.2 清洁生产分析

3.4.2.1 清洁生产分析工作思路

清洁生产的分析思路从实施清洁生产的基本途径入手：即判明废物产生部 位，分析废物产生的原因，提出方案以减少或消除这些废物，从生产工艺与装备

要求；资源能源利用指标；产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标；环

境管理指标六个方面着手进行分析，找出工程存在的清洁机会，提出清洁生产措

施方案，并分析其可行性，结合工程实施清洁生产后各项主要指标现状，说明本

工程的清洁生产水平，最后提出本次工程持续清洁生产的建议。

3.4.2.2 定性评价指标

统计见表3.4-1。

表3.4-1 本项目清洁生产评价指标

| 评价指标 | 清洁生产指标 | 本项目生产指标 | 本项目是否达到规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备要求 | 是否全进全出的饲养方式 | 是 | 达到 |
|  | 生产区、隔离区、 生活区是否分开 | 是 | 达到 |
|  | 是否开放式饮水系统 | 是 | 达到 |
|  | 净、污道是否分开 | 是 | 达到 |
|  | 兔舍地面是否干燥 | 是 | 达到 |
|  | 兔舍通风、采光、 温度、湿度是否适宜 | 是 | 达到 |
|  | 是否使用禁止药品 | 否 | 达到 |
|  | 周围1000米是否有 其它动物养殖场 | 否 | 达到 |
| 产品指标 | 是否达到《无公害农产品标准》 | 可以 | 达到 |
|  | 饲料是否符合卫生标准 | 符合 | 达到 |
|  | 种兔是否 来自无疫区 | 是 | 达到 |
| 污染物 产生指标 | 废水排放量和浓度是否达标 | 养殖废水排入地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉 | 达到 |
|  | 兔粪等固废是否无害化处置 | 是无害化处理 | 达到 |
|  | 死兔处置是否符合要求 | 符合要求 | 达到 |
|  | 危险废物处置是否符合要求 | 符合 | 达到 |
|  | 恶臭浓度是否达标 | 达标 | 达到 |
| 废物回收 利用指标 | 废水回收利用率 | 100%回用 | 达到 |
|  | 固废综合利用率 | 100%综合利用 | 达到 |
| 环境管 理要求 | 是否有环评 | 已委托有资 质单位编制 | 达到 |
|  | 是否有动物防疫合格证 | 是 | 达到 |
|  | 从业人员是否持证上岗 | 是 | 达到 |
|  | 生产记录是否完善 | 是 | 达到 |
|  | 防疫记录是否完善 | 是 | 达到 |
|  | 销售记录是否完善 | 是 | 达到 |

1、生产工艺及设备的先进性

本项目采用世界领先的兔舍成套设备。成套设备包括兔笼兔架、喂料、饮水、通风降温及清粪系统等，兔舍内配置自动化肉兔给料给水、清粪、温湿调控等现代化肉兔饲养设施，配套推广标准化的肉兔饲养管理技术，实现了兔舍环 境控制自动化，饲养环境好，有效的提高生产效率。

2、原辅材料及能源

原材料的清洁生产指标主要从原材料的毒性、生态影响、可再生性、能源强

度以及可回收利用这五个方面建立指标。从清洁生产角度分析，其最终表征为饲

料配比（即消耗量的多少、利用率的高低）、生长速度等方面。

（1）兔是杂食动物，所以很多饲料都可以用来喂兔，要生产品质优良、质量稳 定的绿色肉兔，其饲料的控制是关键。工程配套建设有全自动给料系统，采用电脑自动程序控制，利用料塔存料，通过横向输料装置输送，在规定的时间将饲料 输送至每个兔舍，管理上能够实现饲料的充分利用，减少资源浪费和废物的产生量。

（2）资源利用方面

本项目自动化程序处于国内先进，项目管理上能够实现饲料和水的充分利

用，减少资源浪费和废物的产生量。

（3）自动上料系统

本项目采用全自动配送上料系统和料盘，通过输送机和专用管道定时定量供

应饲料，保证肉兔饮食需求。该系统能够实现肉兔自动喂料，节约大量人力和饲

料用量，降低生产成本。

（4）自动给水系统

本项目采用先进的乳头饮水系统，该系统避免了繁琐的清洗饮水器的工作、

体积小等优点，同时正常工作的乳头饮水系统能够有效地封闭水源，保证水质干

净，减少疾病的传播。兔只需轻喙供水乳头就能正常饮水，该系统能够保证兔自

动、随时引用新鲜水，同时能根据兔的体型生长自动调整水位的高低，避免不必

要的浪费，节约水资源。

（5）生产环境控制系统

本项目采用先进的环境控制系统，能自动开启兔舍内的水帘降温系统以及通

风系统，能自动控制兔舍温度、湿度、通风，有效的节约了人力、物力及资源利

用。

以上工艺技术和设备均能有效从源头提高饲料等资源能源的利用率和转化

率，有效减轻养殖污染物的产生，减少项目污染物末端治理费用，降低养殖成本。

- 清粪工艺

本项目兔舍内产生的兔粪采用清粪系统清理至粪池，经管线输送至阳光棚西侧，用固液分离机分离后，液体送污水处理系统处理；固体粪便送阳光棚，采用好氧发酵技术进行无害化处理后还田，该清粪工艺满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）要求，能够及时、有效地清除兔舍内兔粪，同时减少了粪污清理过程中的劳动力投入及恶臭产生等。

- 废物产生及综合利用

项目污染物产生情况及防治措施见表3.4-2。

表3.4-2 主要污染物产生情况一览表

| 工艺 | 工段 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肉兔 养殖 | 设备运行 | 噪声 | 距离衰减、绿化、厂房堵隔 |
|  | 清理兔舍 | 冲洗废水、兔粪 | 综合利用与污染治理 |
|  | 养殖所有工段 | 恶臭 | 提高饲料利用率， 加强绿化，喷洒除臭剂 |
|  | 饲养过程 | 病死兔 | 填埋处理 |
|  | 发酵区 | 恶臭 | 添加发酵专用菌剂 |
|  | 养殖过程 | 医疗废物 | 由有危废资质单位统一处置 |
|  | 职工日常生活 | 生活污水、生活垃圾 | 生活污水、生活垃圾 综合利用与污染治理 |

（1）废气排放达标

兔舍采取保持兔舍清洁、加强管理、喷洒除臭剂、加强绿化、合理布置场区结构等措施减少臭气扩散；污水处理系统和阳光棚喷洒除臭剂，并采用生物滤塔脱臭，除臭效率可达90%，恶臭气体经15m排气筒排放；储液池恶臭进行加盖密闭，并在周边喷洒除臭剂，因此项目废气均能实现达标排放。

（2）废水资源化利用

养殖废水与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不外排。因此项目废水在减少污染排放的同时，做到了废水资源化利用。

（3）噪声达标排放

项目噪声主要为设备噪声，通过采取厂房阻隔、绿化带降噪等措施，再经场

界距离衰减后，场界噪声能够实现达标排放。

（4）固体废物资源化利用

本项目兔粪、粪渣富含有机物，即时送至发酵区加工，作为有机生态肥料利 用，进一步替代化肥使用量，具有良好的生态效益和社会效益；病死兔做填埋处理；医疗废弃物暂存危废暂存间中，定期委托有资质单位统一进行处置；职工生活垃圾由环卫部门定期清运，因此本项目固废得到了综合利用和处置。

5、管理

企业环境管理的作用主要体现在协调发展生产和保护环境的关系，环境管理 应依据清洁生产与末端治理相结合的思路，从生产原料进厂到产品出厂整个过程 中对原料使用、能源利用、设备维护、污染物治理等方面认真做到严格管理，加 强员工清洁生产意识，严格操作规程，杜绝生产过程中不必要的原料及能源的损 耗，保证清洁生产稳定持续发展，协调社会、经济、环境效益的统一。

6、员工

员工素质也是影响清洁生产的重要环节，任何生产过程，无论自动化程度有 多高，均需要人的参与，因此员工素质的提高和积极性的激励也是有效控制生产过程和废弃物产生量的重要因素。

（1）选择有一定工作经验及文化素质较高的员工，并对其进行严格的岗前培 训，培训合格方可上岗。

（2）加强对员工的清洁生产意识教育，制定清洁生产的奖励及惩罚措施，提高员工参与清洁生产的积极性。

## 3.5 总量控制

## 3.5.1意义和目的

目前，我国实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，本项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对本项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，以确保项目所在地的环境质量目标能得到实现，达到本项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一，促进本区域经济的可持续发展。

## 3.5.2 原则

本项目污染物排放量控制按如下原则进行：

（1）符合排放标准原则：即项目建成投产后，其污染物的排放浓度应满足

各污染物排放标准中有关要求。

（2）实事求是、符合当地总量分配原则：在符合排放标准原则的基础上，

充分考虑 当地环保部门的总量分配情况，按其要求，确定合理的污染物排放总 量。

## 3.5.3 总量控制因子

目前我国总量控制的指标为：SO2、NO2、COD、氨氮，确定本项目总量控

制指标如下：废水：COD、氨氮。

## 3.5.4 主要污染物排放核算量

根据工程分析，本项目运营达产后的主要污染物排放如下：

## 3.5.4.1 废气及其污染物

本项目为肉兔养殖项目，主要废气污染物为NH3和H2S，无SO2、NOx排放。

## 3.5.4.2 废水及其污染物

项目污水为养殖废水和生活污水，污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不外排，实现废水综合利用，项目废水排放量为0，因此，COD、NH3-N的总量控制指标为0。

## 3.5.4.3 固体废物

本项目产生的固废主要是兔粪、粪渣、病死兔、医疗废物以及职工生活垃圾等。产生的各类固体废物均能得到有效回收利用和处置，可实现固体废物零排放。

## 3.5.5 总量控制指标确定方案

结合本项目的特征污染物，本项目无SO2、NOx排放；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不外排，实现废水综合利用，项目废水排放量为0，因此，COD、NH3-N的总量控制指标为0，因此，COD、NH3-N无需购买总量指标；固体废物立足综合利用，妥善回收处理处置。

## 4 环境现状调查与评价

## 4.1区域自然环境概况

4.1.1 地理位置

策勒县位于新疆维吾尔自治区最南部，昆仑山北麓，塔克拉玛干大沙漠南缘，地处北纬35°18′～39°30′，东经80°03′～82°10′之间，南北长约468km，东西宽约35～121km，县境南越昆仑山与西藏交界；西南跨沙漠戈壁与和田县接壤；西接洛浦县；东与于田县毗邻；北部与和田地区沙雅县相连。315国道横贯县境，西距洛浦县城70多km，距和田市100km，东距于田县城70多km，距乌鲁木齐市1415km，全县土地总面积3.13万km2。

本项目位于策勒县策勒乡巴什玉吉买村，项目区中心地理坐标为：36°58'45.31"北，80°45'43.74"东。项目区北侧、南侧、东侧均为荒地，西侧为乡村道路。

4.1.2 地形地貌

策勒县地形南高北低，南部山峰连绵，峡谷纵横，中部地势平坦，砾漠伴农田，北部沙丘林立，沙漠无际，除发源于南部的昆仑山南坡的玉龙喀什河流入和田县以外，发源于昆仑山北坡的所有河流沿中部山麓倾斜平原向北部沙漠区流去。

区域地貌自南向北分为高山、丘陵区、河流冲洪积平原和北部沙漠带。

高山区：海拔4000m以上，终年积雪冰封，是河流发源地；海拔3400～4000m为高山草原带，雨量较多，也是河川径流的主要形成区。

丘陵区：海拔2100～3400m，由于河流下切侵蚀冲积，形成大小不等零星分布的若干绿洲，海拔2300～3400m之间雨水较多，牧草丰茂，海拔2300m以下，雨量较少，植被稀疏。

冲积平原区：海拔1300～2100m，地势平坦，岩性为粉砂，粉土，有一定的灌溉条件，植被种类繁多，是本县主要农业区。

北部沙漠区：遍布固定和流动沙丘，散生低矮芦苇、红柳和少量胡杨植被，沙漠无边，人烟罕至。

项目区内地形平坦，常年大风的冲蚀也为水土流失提供了条件。

4.1.3 水文条件

4.1.3.1 地表水

策勒县水资源包括地表（河流）水与地下（泉水）水两部分，有大小河流9条，均发源于昆仑山北坡4000～5000m的高山冰川带下部，水源主要以冰雪融水和降水为主，年总径流量为5.84×108m3。该地区呈现出干旱气候区的河流水系分布的河流数目多、流程短、流量小等特点，河流出山口之后，因平原降水少，地形较平坦，水流很快渗入地下或被灌区引用，一般都不能汇集成大河。

策勒县境内发源于昆仑山北坡海拔5000m上下，境内河流主要共有策勒河、恰哈河、奴尔河、卡尔苏河、阿克塞音河、布藏河、沙依瓦克河、乌鲁克萨依河等8条大小河流和部分独立河流，均流入塔里木盆地内陆区。总长619.2km，年径流量为6.2834亿m3，其中策勒河年均平均流量1.281亿m3；恰哈河年平均流量0.9亿m3；奴尔河年平均流量1.707亿m3；卡尔苏河年平均径流量0.24亿m3；阿克塞音河年平均径流量0.506亿m3；乌鲁萨依年平均径流量1.08亿m3；布藏河年平均径流量0.155亿m3；沙依瓦克河年平均流量0.472亿m3。策勒县各河山口以上流域面积5074km2；河流主要由降水、积雪、冰川融水补给。而玉龙喀什河在策勒县境内的上游河段均在昆仑山南坡海拔4000m以上，且流入和田县，本县难以利用。策勒县昆仑山北区内流河区分布有大量的现代冰川资源，是河流径流的主要补给来源。全县有大小河流11条，其中，大部分是暴雨洪水干沟，小部分是流程短、水量小的河流，而常年流水的河流不多。年径流量在1亿m3以上的河流共有三条，多年平均径流量4.2亿m3，占河流总数的37.5%，占总年径流量的64%；年径流量在1亿m3以下的河流有5条，占河流总数的58%。全县共有水库11座，总库容（设计库容）4688万m3，调节库容7060万m3。

4.1.3.2 地下水

由于地质地貌各种自然因素和水文条件的差异，策勒县地下水补给、径流、排泄具有明显的水平分布带性和垂直分带性。地下水的分布基本在沿河流域，集中在河道两侧及受基岩顶托处。从山区，平原到沙漠构成了一个比较完整的地下水循环带。砂砺石冲积层是地下水贮存的主要区域和地段，埋深不超过50m，矿化度1～2g/L或小于1g/L，单井涌水量达1000～5000 m3/d，是最有开采价值的地带。地下水的补给方式，主要为两大途径：大气降水直接渗入补给和冰雪消融，渠系河流渗入补给两种。地下水的化学特征是在极干旱的气候条件下伴随不同的地层岩性，补给与径流条件形成的，其显著特点是：绝大部分地区为氯化物硫酸盐型或硫酸盐氯化物型水，矿化度一般较高，氯离子与钠离子特别多，重碳酸盐与镁离子特少。北部沙漠覆盖区地下水流速变缓，个别地区出现沼泽化现象，水质变差，矿化度大。

4.1.4 地质条件

4.1.4.1 地质构造

策勒县地处昆仑地槽和塔里木地台两大构造单元结合部位，两者的新构造运动特征显著不同，前者十分强烈，后者比较微弱，两者以希盖一塔拉克勒格大断开裂为界。规划范围区域属塔里木地块策勒——于田坳馅带，为塔里木地台与昆仑山地槽的衔接部位，属次一级的构造单元。昆仑山在经历各期构造运动剥蚀后，大量碎屑物质倾泄到北部地区，使山前坳馅带沉积了巨厚的第四纪松散堆积物，构成了广阔的山前倾斜平源，为地下水的储藏和运移提供了十分优越的条件。

4.1.4.2 地层及岩性

根据区域地质资料，策勒县地层均为第四季，岩性为青灰色松散卵石、粉砂、粉细砂粉土，可见厚度为8m。主要分布有以下地层：

（1）下更新统（Q1fglx）

山露在低山丘陵区，岩性为砾石，呈灰、黄色，钙质胶结，成分为片麻岩、片岩和紫色砂岩等，分选性及磨圆度较差。

（2）中更新统（Q2plws）

广泛分布在山前戈壁平源，岩性为砂砾石，成分主要为片磨岩、片岩、花岗岩、紫色砂岩等，与下更新统不整合接触。该层在河谷西岸形成3~6级阶地，在砾质平源可见厚度76.4m，据物控资料厚度在200m以上。

（3）上更新统（Q3plxn）

主要分布于戈壁平原的后缘及河流阶地之上，岩性为黄色构散卵石层，成份为片岩、紫砂砂岩、花岗岩等。

（4）上更新—全新统（Q3-4al）

主要分布在现代河汉的河床漫滩及下游冲积平源，岩性以卵石为主，成份为片岩、紫色砂岩、花岗岩等。

（5）全新统（Q4eol）

广泛分布于低山丘陵区和高中山圆缓坡顶，岩性为浅黄色粉砂、细砂、松散、干燥。

4.1.5 气候与气象

策勒县深居内陆，远距海洋，四周高山（天山、昆仑山、帕米尔高原）环绕，因而是受海洋气流影响，大陆性强。西来冷湿气流和印度洋热湿气流难于抵达。在我国东部盛行的东南季风，也因相距遥远，难以飘临。本区所处纬度较低、寒潮受阻于天山，因而气温较高，属于暖温带极端干旱荒漠气候。其主要特点是：夏季炎热，冬季寒冷，四季分明，热量丰富，昼夜温差及年较差大，无霜期长，降水稀少，蒸发强烈，空气干燥，气候带垂直分布也比较明显。昆仑地区，平均每升高100m，年平均气温降低0.5～0.7摄氏度。

策勒县处于温带内陆沙漠地区，有典型的干旱大陆气候特征：日照资源丰富，气候变化剧烈，温差大，降水稀少，蒸发强烈，极端干旱，无霜期较长，春季风沙大，浮尘日数多，四季均有，但以夏季最多，全年盛行西南风，平均风速为1.9m/s。平均气温13.3℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-21.6℃，年平均降水量37.1mm，年平均蒸发量却达2636mm，日照时数2649h，无霜期210d。

策勒县主要气候灾害有干旱、干热风、大风、霜冻。

策勒县多年基本气象要素统计见表4.1-1。

表4.1-1        策勒县多年基本气象要素统计

| 要素 | 年平均 气温 | 极端最 高气温 | 极端最 低气温 | 年平均 降水量 | 年平均 蒸发量 | 年平均 风速 | 年平均浮尘天数 | 年平均日照时数 | 无霜期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 10.5℃ | 41.5℃ | -28.3℃ | 30.0mm | 2756.0mm | 1.2m/s | 263 | 2849.3h | 214 |

4.1.6 动物、植物及土壤

策勒县县主要粮食作物有小麦、玉米、水稻、高梁等；经济作物有棉花、胡麻、向日葵、红花、大麻、烟草、小茴香等；经济林木有白榆、杨、柳、核桃、桑、杏、葡萄、桃子、石榴、苹果等60余个树种，境内野生植物有甘草、大芸、芦苇、胡杨、红柳、沙枣、罗布麻等。分布在策勒县的野生动物有狐狸、山鸡、黄羊、雪鸡、旱獭等。家禽种类主要有：马、牛、羊、毛驴、猪、鸡、鹅等。

根据现场勘查，项目区现状为裸地，土壤类型为流动风沙土，周边无国家和自治区重点保护野生动植物。

4.1.7 自然资源

4.1.7.1 矿藏资源

主要有煤、铁矿石、玉石、石灰石、云母、石膏、硫磺、黄金等。

4.1.7.2 林业资源

策勒县现有森林总面积553646亩，其中：天然林面积428035亩，人工林 125621亩（其中：防护林29836亩、特用林690亩、用材林1776 、薪炭林6589 亩、经济林86730亩）。 固沙植物主要有昆仑沙拐枣、驼绒黎、沙蓬、倒披针叶虫实、皮山蔗茅、大 颖三芒草等。食用植物主要有疏叶骆驼刺，分布面积很广。驼绒黎，分布面积也很大。尖果沙刺，既有野生的也有人工栽培的。赖草，分布面积较广。香蒲，平原区沼泽带广有分布。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 环境空气质量现状调查与评价

4.2.1.1 项目所在区域大气环境质量达标情况判定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县，本次项目环境质量调查采用和田地区2018年生态环境质量状况公告连续363天的监测数据，监测站点位于和田地区环保局，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项。

区域环境质量现状评价见表4.2-1。

表4.2-1  2018年市区环境空气主要污染物监测结果统计

| 项目 | 年度 | 年均值 | 日均值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 超标倍数 | 标准 | 浓度范围 | 超标率％ | 标准 |
| SO2（μg/m3） | 2018 | 20 | 0.33 | 60 | 2~57 | 0 | 150 |
| NO（μg/m3） | 2018 | 26 | 0.65 | 40 | 13~59 | 0 | 80 |
| CO（mg/m3） | 2018 | 1.1 | 0.53 | 4 | 0.3~1.8 | 0 | 4 |
| O3（μg/m3） | 2018 | 81 | 0.51 | 160 | 40~198 | 0 | 160 |
| PM10（μg/m3） | 2018 | 468 | 6.69 | 70 | 9~319 | 86.8 | 150 |
| PM2.5（μg/m3） | 2018 | 123 | 3.51 | 35 | 11~211 | 89.7 | 75 |

根据表4.2-1可知，监测的环境空气指标中SO2、NO2、CO和O3达到国家二级标准，PM10和PM2.5超过国家二级标准，本项目区域空气质量中SO2、NO2、CO、O3均达标，PM10和PM2.5均不达标，由此判断区域空气质量为不达标区；超标原因是和田地处塔克拉玛干沙漠腹地，四季多风沙，干燥少雨，造成空气中 PM10和PM2.5浓度较大。

4.2.1.2 年际变化趋势分析

自2013年来，地区空气质量情况变化情况见表4.2-2。

表4.2-2  空气质量情况变化一览表

| 统计年份 | 优（天数） | 良（天数） | 轻度污染（天数） | 中度污染（天数） | 重度污染 （天数） | 严重污染（天数） | 实际监测天数 | 优良天数占比） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 3 | 75 | 164 | 35 | 85 | / | 362 | 21.55% |
| 2014 | 0 | 62 | 194 | 25 | 72 | / | 353 | 17.56% |
| 2015 | 3 | 67 | 127 | 57 | 26 | 85 | 365 | 19.20% |
| 2016 | 7 | 67 | 118 | 57 | 20 | 77 | 346 | 21.40% |
| 2017 | 0 | 72 | 136 | 68 | 19 | 68 | 363 | 19.80% |
| 2018 | 2 | 48 | 100 | 79 | 29 | 106 | 221 | 13.7% |

和田地区2013年以来，整体处于较高的污染水平，空气质量优良天数占比较低，主要原因是和田地区南疆干旱地区，沙尘天气频发。

4.2.2 项目所在区域大气环境质量现状调查与评价

本次大气环境质量现状调查委托新疆中检联检测有限公司对本项目评价区进行大气环境质量现状监测，监测布点见图4.2-1。

4.2.2.1 监测点布设

监测点位于项目区主导风向下风向约700m处，监测点位布设情况见图4.3-1。

4.2.2.2 监测项目

NH3、H2S

4.2.2.3 采样及分析方法

采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。

4.2.2.4 监测时间及频率

NH3、H2S连的采样时间为2019年9月15日至9月21日，每天四次，连续7天，统计小时平均浓度值。

4.2.2.5 大气环境质量现状评价

1、评价标准

大气环境质量评价所执行的标准值见表4.2-3。

表4.2-3    大气环境质量评价所执行的标准值

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |

2、评价方法

采用单因子污染指数法，其单项参数i在第j点的标准指数为：

Ii=Ci/Coi

式中：Ii－i污染物的分指数；

Ci－i污染物的浓度，μg/m3；

Coi－i污染物的评价标准，μg/m3。

当Ii>1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Ii<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Ii值越大，则污染相对越严重。

3、监测结果及评价

NH3、H2S的1小时平均浓度值监测结果见表4.2-4。

表4.2-4    监测结果及评价结果

| 监测点 | 项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区主导风向下风向约700m处 | 浓度范围（μg/m3） | 41~94 | 5~9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | Ii | 0.205~0.47 | 0.5~0.9 |

根据监测结果，NH3、H2S的1h平均浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中浓度限值要求。

4.2.3 地下水环境现状调查与评价

本次地下水环境质量现状调查委托新疆中检联检测有限公司对本项目评价区进行地下水环境质量现状监测。

4.2.3.1 监测点位设置

本次评价根据评价区地下水流向特点，地下水监测采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则，并根据当地实际情况，在项目所在区域上游、项目所在区域下游各布设1个地下水监测点。

地下水环境质量监测点见表4.2-5及图4.2-1。

表4.2-5    地下水监测点与厂址相对位置

| 序号 | 名称 | 方位 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 项目区地下水流向上游地下水井 | NE | N：37°26'51.77"，E：79°28'18.98″ | 对照点 |
| #2 | 项目区地下水流向下游地下水井 | SW | N：37°26'47.50″，E：79°27'53.81" | 监控点 |

4.2.3.2 监测项目

pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、挥发酚、硫化物、溶解性总固体、菌落总数、氟化物、总大肠菌群、氨氮、六价铬、砷、汞、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、铅、镉、铁、氰化物、钠等共计22项进行监测。

4.2.3.3 监测时间

监测时间为2019年9月15日。

4.2.3.4监测分析方法

按原国家环保局《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

4.2.3.5 监测结果

监测结果见表4.2-6。

表4.2-6    监测结果统计一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #1项目区地下水流 向上游地下水井 | #2项目区地下水流向下游地下水井 |  |
| 1 | pH（无量纲） | 7.88 | 7.64 | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | 378 | 419 | ≤450 |
| 3 | 耗氧量（mg/L） | 0.5L | 0.5L | ≤3.0 |
| 4 | 硫酸盐（mg/L） | 268 | 311 | ≤250 |
| 5 | 氯化物（mg/L） | 104 | 157 | ≤250 |
| 6 | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 7 | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | ≤0.02 |
| 8 | 溶解性总固体（mg/L） | 933 | 1271 | ≤1000 |
| 9 | 菌落总数（CFU/mL） | 1L | 1L | ≤100 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.41 | 0.36 | ≤1.0 |
| 11 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 12 | 氨氮（mg/L） | 0.030 | 0.020L | ≤0.5 |
| 13 | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 14 | 砷（mg/L） | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
| 15 | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 |
| 16 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.001L | 0.001L | ≤1.00 |
| 17 | 硝酸盐氮（mg/L） | 2.17 | 1.76 | ≤20.0 |
| 18 | 铅（mg/L） | 0.002L | 0.002L | ≤0.01 |
| 19 | 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | ≤0.005 |
| 20 | 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 21 | 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 22 | 钠（mg/L） | 91 | 106 | ≤200 |
| 备注：“L”为数据低于方法检出限。 |

4.2.3.6 地下水环境质量现状评价

1、评价标准

采用《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。

2、评价方法

采用单项评价标准指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数为：

式中：Si，j—单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi—i因子的评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：pHj—j取样点水样pH值；

pHsd—评价标准规定的下限值；

pHsu—评价标准规定的上限值。

当Si，j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，Si，j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。

3、评价结果

地下水水质评价结果见表4.2-7。

表4.2-7    地下水水质评价结果一览表    单位mg/L（pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #1项目区地下水流向上游地下水井 | #2项目区地下水流向下游地下水井 |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 0.59 | 0.43 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | ≤450 | 0.84 | 0.93 |
| 3 | 耗氧量（mg/L） | ≤3.0 | ＜0.17 | ＜0.17 |
| 4 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 1.07 | 1.24 |
| 5 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 0.42 | 0.63 |
| 6 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.002 | ＜0.15 | ＜0.15 |
| 7 | 硫化物（mg/L） | ≤0.02 | ＜0.25 | ＜0.25 |
| 8 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 0.93 | 1.27 |
| 9 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 0.41 | 0.36 |
| 11 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 | ＜0.67 | ＜0.67 |
| 12 | 氨氮（mg/L） | ≤0.5 | 0.06 | ＜0.04 |
| 13 | 六价铬（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.08 | ＜0.08 |
| 14 | 砷（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.10 | ＜0.10 |
| 15 | 汞（mg/L） | ≤0.001 | ＜0.04 | ＜0.04 |
| 16 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | ≤1.00 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 17 | 硝酸盐氮（mg/L） | ≤20.0 | 0.11 | 0.09 |
| 18 | 铅（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.20 | ＜0.20 |
| 19 | 镉（mg/L） | ≤0.005 | ＜0.10 | ＜0.10 |
| 20 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 |
| 21 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.08 | ＜0.08 |
| 22 | 钠（mg/L） | ≤200 | 0.46 | 0.53 |

由表4.3-5可知，地下水两个监测点的各项监测项目中，硫酸盐分别超出标准限值0.07倍、0.24倍，#2项目区地下水流向下游地下水井中溶解性总固体超出标准限值0.27倍，其他均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。硫酸盐、溶解性总固体与当地水文地质背景有关。

4.2.4 声环境质量现状评价

4.2.4.1 声环境现状调查

1、监测点位布设

本项目声环境现状监测分别在厂区的东、西、南、北四个方向的厂界处各设置1个监测点，共4个监测点，由新疆中检联检测有限公司进行监测。

2、监测因子

监测因子为等效连续A声级。

3、监测时间及频率

噪声监测时间为2019年9月10日-9月11日，分昼间和夜间两个时段监测。

4、监测方法

环境噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》有关规定进行，昼间、夜间各监测一次。

4.2.4.2声环境质量现状评价

声环境监测结果见表4.2-8。

表4.2-8    噪声现状监测及评价结果统计表    单位：dB（A）

| 编号测点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | LAeq | LAeq |
| 1#厂界东侧 | 43.4 | 40.3 |
| 2#厂界南侧 | 42.4 | 38.2 |
| 3#厂界西侧 | 40.6 | 37.7 |
| 4#厂界北侧 | 41.8 | 38.2 |
| 标准限值 | 厂界噪声昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求（即昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

由表4.2-8可看出，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

4.2.5 区域生态环境现状调查与评价

4.2.5.1 本项目在生态功能区划中的位置

根据《新疆生态功能区划》，用地区域属于Ⅴ帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区，Ⅴ1帕米尔—喀喇昆仑山冰雪融水补给、生物多样性保护生态亚区，中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区。

图4.2-2  新疆生态功能区划（截选）

表4.2-9   项目区生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | 帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | 帕米尔—喀喇昆仑山冰雪融水补给、生物多样性保护生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区 |
| 主要生态服务功能 | 土壤保持、生物多样性维护 |
| 主要生态环境问题 | 草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜 饮用水缺乏、樵采破坏山地草场 |
| 主要生态敏感因子、敏感程度 | 生物多样性及其生境高度敏感 |
| 主要保护目标 | 保护草地植被、保护野生动物 |
| 主要保护措施 | 高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁 |
| 适宜发展方向 | 实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草 地生态平衡，发挥涵养水源作用 |

评价区内，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布、不涉及自然保护区和需重点保护的野生动物栖息地以及其他生态敏感点。

4.2.5.2 项目区生态现状

1、土壤

项目区区域的地带性土壤为流动风沙土为主，项目区气候极端干旱，植被极为稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。这种土壤是 在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少。

2、项目区植被现状

经现场踏勘，区域内除局部地段外，植被稀疏，地表大面积裸露，景观单调。植物物种的分布和水文条件直接有关，项目区域内除局部地段外，绝大部分地段很少或根本无植物生长，为裸地。

3、项目区动物资源现状

由于项目区位于城镇边缘，因此区域人类活动频繁，野生动物很少，主要以 啮齿类、爬行类、鸟类为主，无珍稀濒危物种和保护动物。

## 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期环境空气影响分析

施工期对环境空气产生主要影响的是扬尘。干燥地表开挖产生的灰尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面；开挖的泥土堆积过程中，在风力较大时，会产生扬尘；而装卸和运输过程中，会造成部分灰尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面。晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖、回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。

为了抑制施工期间的扬尘，通常会在施工场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％。表5.1-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，由表可知，在实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围内。

表5.1-1    施工期场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工期运输车辆、施工机械所排放的废气中含有CO、NOx、THC等污染物，但项目施工机械量不多，机动车尾气对环境影响不大。

项目施工期采取严格的环保措施，施工废气对环境影响很小。

5.1.2 施工期水环境影响分析

施工废水主要来源以下几个方面：

5.1.2.1 施工废水

主要是指在制砂浆、混凝土养护等作业中，多余或泄漏的废水，以及清洗模板、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。废水中含固体杂质较多，以泥沙为主，施工期废水水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，同样危害环境。因此要求建设项目的工地应设置防渗沉淀池，防治泥浆、污水、废水外流；施工产生的泥浆及清洗废水未经沉淀不得排放。

5.1.2.2 生活污水

本项目施工人员高峰时约50人，其中暂住施工人员30人，按平均每人每天用水量为50L计，其余施工人员按平均每人每天用水量为30L计，污水排放量按用水量的80%计，则现场施工人员生活污水产生量约为2.1m3/d。污水中COD浓度约250～500mg/L，SS浓度约为150～200mg/L。由于生活污水水量较小，建议项目区内设置防渗干化池用于储存施工人员产生的生活污水，另外可设置移动式环保公厕容纳施工人员粪污，定期拉运至当地污水处理厂处理，不会对环境造成明显影响。

因此，通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象，项目施工期产生的废水对周围水环境的影响较小。

5.1.3 施工期声环境影响分析

施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单个设备噪声源强在75dB（A）～115dB（A）之间。此外，运输土方和钢筋、混凝土的车辆进出施工场地也会产生噪声，其噪声源强在80dB（A）～90dB（A）之间。上述施工设备均无法防护，在露天施工，噪声随距离的衰减按下式计算：

式中：－距声源r处的A声压级，dB（A）；

－距声源处的A声压级，dB（A）；

r－预测点与声源的距离，m；

r0－监测设备噪声时的距离，m。

因项目施工机械较多，本次预测选取噪声高、运行时段较长的设备进行噪声衰减预测，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表5.1-2。

表5.1-2    距各种施工机械不同距离的噪声值   单位：dB（A）

| 距离（m） 施工设备 | 源强 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 95 | 75 | 65.45 | 59.44 | 55 | 51.49 | 48.55 |
| 挖掘机 | 95 | 75 | 65.45 | 59.44 | 55 | 51.49 | 48.55 |
| 装载机 | 85 | 65 | 55.45 | 49.44 | 45 | 41.49 | 38.55 |
| 运输车辆 | 85 | 65 | 55.45 | 49.44 | 45 | 41.49 | 38.55 |
| 混凝土搅拌车 | 95 | 75 | 65.45 | 59.44 | 55 | 51.49 | 48.55 |
| 空压机 | 102 | 82 | 72.45 | 66.44 | 62 | 58.49 | 55.56 |
| 混凝土泵 | 90 | 70 | 60.45 | 54.44 | 50 | 46.49 | 43.55 |

施工期噪声经过距离衰减后，施工场界60m外噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求，因项目所在地周边无声环境敏感点，夜间不施工，施工期为间断施工，因此施工期噪声对周边声环境影响较小。

5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目在建（构）筑物的建设过程中，会形成废弃砖石、废弃金属材料等固体废物。施工期所产生的各种固体废物均属于一般固体废物，对环境无害，但需进行妥善处理，以防止随意堆积影响周围的景观环境，或是沙土堆存因风吹而形成二次扬尘，影响大气环境。

建设期产生的固体废物多属大体积物质，仅有少量的细小沙石，在堆放过程中注意对细小沙石的堆场定期进行喷淋等，则可有效防止扬尘的产生，不会进一步影响大气环境。项目施工期产生的建筑垃圾应运至当地建筑垃圾填埋场处置。

施工期间会产生部分生活垃圾，如不及时处理，在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此，生活垃圾应及时运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境产生影响。

5.1.5 施工期生态环境影响

拟建项目施工期对生态环境的影响主要与占地和土方工程施工有关。本项目占地面积约600亩，项目所在地地表荒漠植被退化严重，无植被覆盖。工程建成后厂区将进行部分绿化，项目所在区域将会因为项目的建设而受益，植被覆盖率增大，多样性增加，使该地区的生态得到有效的改善。综合来说对当地生态的影响，利大于弊。

5.1.6 施工过程对建设区域植被的影响

项目所在地地表荒漠，植被退化严重、几乎无植被覆盖，所以项目建设对评价区植被的占压和毁坏以及对生态的影响是轻微的。施工建设完成后会加强绿化，以稳定的乔木、灌木和花草取代植被稀少的现状，从对区域植被覆盖面积的影响来说，该工程建设会使区域的植被覆盖率提高。

因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期结束和绿地设施完善，这种影响属正面有利影响。

5.1.7 施工过程可能造成的水土流失影响

随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有地面和地表植被。如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。因此，施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防洪措施，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

通过对相似工程的类比调查可知：由于硬化路面、房屋建成等工程措施的实施，项目范围内土壤侵蚀强度可下降到微度侵蚀；随着植被覆盖度的增大，植被覆盖范围的土壤侵蚀会很快得到控制，一至两年内土壤侵蚀强度可恢复到现状，两至三年后水土流失远远优于现状。

总的来说，施工期的生态环境影响主要表现在：拟建项目的土建工程占地使土地利用格局发生变化，施工和活动范围内的植被破坏，可能导致出现短时期的水土流失影响。但这种影响仅是局部的，影响是可以接受的。只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识教育，并从施工设备技术和管理的两方面做到文明施工，那么拟建项目在建设施工期对周围环境所产生的污染影响可控制在国家有关规定的允许范围内。当拟建项目建设施工结束后，上述对环境的污染影响可得到消除。

## 5.2 运营期环境影响分析

5.2.1 大气环境影响预测

5.2.1.1大气污染物排放量核算

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物排放量核算情况如下：

1、有组织排放量核算

本项目有组织排放核算见表5.2-1。

表5.2-1    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放 口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | P1污水处理系统 | NH3 | 0.160 | 0.00048 | 0.0042 |
|  |  | H2S | 0.0035 | 0.00001 | 0.000091 |
| 2 | P2阳光棚 | NH3 | 1.09 | 0.0033 | 0.0287 |
|  |  | H2S | 0.08 | 0.00024 | 0.0021 |
| 主要排放口合计 | NH3 | 0.0329 |
|  | H2S | 0.0022 |

2、无组织排放量核算

本项目无组织排放核算见表5.2-2。

表5.2-2    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方 污染物排放标准 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | P3 | 兔舍 | NH3 | 及时清粪、通风换气、喷洒除臭剂；效率85% | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准二级标准 | 1500 | 0.059 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0007 |
| 2 | P4 | 污水处理系统 | NH3 | 无组织排放，喷洒除臭剂；效率85% |  | 1500 | 0.0027 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.00006 |
| 3 | P5 | 阳光棚 | NH3 | 喷洒除臭剂，除臭效率85% |  | 1500 | 0.0185 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0014 |
| 无组织排放总计 |
| 主要排放口合计 | NH3 | 0.0802 |
|  | H2S | 0.0022 |

3、项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见表5.2-3。

表5.2-3    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.1131 |
| 2 | H2S | 0.0044 |

5.2.1.2大气环境影响预测与评价

1、恶臭环境影响预测

通过工程分析可知，项目主要的大气污染物是兔舍、阳光棚和污水处理系统产生的恶臭，特征污染物为氨和硫化氢。兔舍产生的恶臭气体喷洒除臭剂后无组织排放；污水处理系统、阳光棚，喷洒除臭剂，产生的恶臭气体通过风机收集后，经过生物滴滤除臭系统吸收后15m高排气筒排放。

项目恶臭气体采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式进行预测污水处理系统点源及阳光棚、兔舍、污水处理系统面源排放H2S、NH3最大地面浓度及其占标率。

该污染源估算预测参数见表5.2-4、5.2-5。项目恶臭气体预测结果见表5.2-6~5.2-8。

表5.2-4    点源估算模式预测点源恶臭污染物浓度所选参数

| 产污位置 | 排气量 m3/h | 排放量（t/a） | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | 高度（m） | 内径（m） |
| 污水处理系统 | 3000 | 0.0042 | 0.000091 | 15 | 0.3 |
| 阳光棚 | 3000 | 0.0287 | 0.0021 | 15 | 0.3 |

表5.2-5    面源估算模式预测恶臭污染物浓度所选参数

| 污染源类型 | 面源(m) 长×宽×高 | 污染物 | 排放量 (t/a) | 评价标准值(mg/m3) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兔舍 | 1400×340×6.2 | NH3 | 0.059 | 0.01 |
|  |  | H2S | 0.0007 | 0.20 |
| 污水处理系统 | 44×20×2.5 | NH3 | 0.0027 | 0.01 |
|  |  | H2S | 0.00006 | 0.20 |
| 阳光棚 | 81.5×10.5×3 | NH3 | 0.0185 | 0.01 |
|  |  | H2S | 0.0014 | 0.20 |
| 无组织排放恶臭叠加值 | 1400×360×3 | NH3 | 0.0802 | 0.01 |
|  |  | H2S | 0.00216 | 0.20 |

根据估算模式预测软件的计算结果对硫化氢和氨气的环境影响进行分析。

表5.2-6    污水处理系统恶臭气体估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 污水处理系统 |
| --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织 |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 P/% |
| 10 | 0.004022 | 0 | 0.000089 | 0 | 1.4845 | 0.74 | 0.032989 | 0.33 |
| 25 | 0.044447 | 0.02 | 0.000988 | 0.01 | 2.1819 | 1.09 | 0.048487 | 0.48 |
| 32 | - | - | - | - | 2.2469 | 1.12 | 0.049931 | 0.5 |
| 50 | 0.02631 | 0.01 | 0.000585 | 0.01 | 1.9849 | 0.99 | 0.044109 | 0.44 |
| 75 | 0.031351 | 0.02 | 0.000697 | 0.01 | 1.5513 | 0.78 | 0.034473 | 0.34 |
| 100 | 0.062896 | 0.03 | 0.001398 | 0.01 | 1.2865 | 0.64 | 0.028589 | 0.29 |
| 125 | 0.069665 | 0.03 | 0.001548 | 0.02 | 1.0887 | 0.54 | 0.024193 | 0.24 |
| 150 | 0.084752 | 0.04 | 0.001883 | 0.02 | 0.93145 | 0.47 | 0.020699 | 0.21 |
| 168 | 0.086025 | 0.04 | 0.001912 | 0.02 | - | - | - | - |
| 175 | 0.085842 | 0.04 | 0.001908 | 0.02 | 0.80683 | 0.4 | 0.01793 | 0.18 |
| 200 | 0.083111 | 0.04 | 0.001847 | 0.02 | 0.70671 | 0.35 | 0.015705 | 0.16 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.086025 | 0.04 | 0.001912 | 0.02 | 2.2469 | 1.12 | 0.049931 | 0.5 |
| D10%最远距离/m | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

表5.2-7    阳光棚恶臭气体估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 阳光棚 |
| --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织 |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 P/% |
| 10 | 0.021403 | 0.01 | 0.001566 | 0.02 | 8.125001 | 4.06 | 0.614865 | 6.15 |
| 25 | 0.22419 | 0.11 | 0.016404 | 0.16 | 10.056 | 5.03 | 0.760995 | 7.61 |
| 41 | - | - | - | - | 11.804 | 5.90 | 0.893276 | 8.93 |
| 50 | 0.15082 | 0.08 | 0.011036 | 0.11 | 11.127 | 5.56 | 0.842043 | 8.42 |
| 75 | 0.15786 | 0.08 | 0.011551 | 0.12 | 8.901401 | 4.45 | 0.673619 | 6.74 |
| 100 | 0.25053 | 0.13 | 0.018331 | 0.18 | 7.213201 | 3.61 | 0.545864 | 5.46 |
| 125 | 0.27776 | 0.14 | 0.020324 | 0.20 | 6.1537 | 3.08 | 0.465685 | 4.66 |
| 150 | 0.33782 | 0.17 | 0.024719 | 0.25 | 5.388 | 2.69 | 0.407741 | 4.08 |
| 168 | 0.34293 | 0.17 | 0.025092 | 0.25 | - | - | - | - |
| 175 | 0.34217 | 0.17 | 0.025037 | 0.25 | 4.753301 | 2.38 | 0.359709 | 3.60 |
| 200 | 0.33129 | 0.17 | 0.024241 | 0.24 | 4.2254 | 2.11 | 0.31976 | 3.20 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.34293 | 0.17 | 0.025092 | 0.25 | 11.804 | 5.90 | 0.893276 | 8.93 |
| D10%最远距离/m | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

表5.2-8    兔舍恶臭气体、无组织排放源强叠加值估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 兔舍 | 无组织排放叠加值 |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率P/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 P/% |
| 400 | 4.7594 | 2.38 | 0.285564 | 2.86 | 9.823501 | 4.91 | 0.603304 | 6.03 |
| 425 | 4.8502 | 2.43 | 0.291012 | 2.91 | 9.9635 | 4.98 | 0.611902 | 6.12 |
| 450 | 4.939401 | 2.47 | 0.296364 | 2.96 | 10.1 | 5.05 | 0.620285 | 6.20 |
| 475 | 5.027201 | 2.51 | 0.301632 | 3.02 | 10.234 | 5.12 | 0.628515 | 6.29 |
| 500 | 5.113801 | 2.56 | 0.306828 | 3.07 | 10.365 | 5.18 | 0.63656 | 6.37 |
| 504 | - | - | - | - | 10.385 | 5.19 | 0.637789 | 6.38 |
| 525 | 5.135601 | 2.57 | 0.308136 | 3.08 | 10.332 | 5.17 | 0.634534 | 6.35 |
| 527 | 5.135601 | 2.57 | 0.308136 | 3.08 | - | - | - | - |
| 550 | 5.1279 | 2.56 | 0.307674 | 3.08 | 10.169 | 5.08 | 0.624523 | 6.25 |
| 575 | 5.1015 | 2.55 | 0.30609 | 3.06 | 9.9269 | 4.96 | 0.609655 | 6.10 |
| 600 | 5.0589 | 2.53 | 0.303534 | 3.04 | 9.6427 | 4.82 | 0.592201 | 5.92 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 5.135601 | 2.57 | 0.308136 | 3.08 | 10.385 | 5.19 | 0.637789 | 6.38 |
| D10%最远距离/m | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 |

根据估算模式预测软件的计算结果对硫化氢和氨气的环境影响进行分析。

（1）兔舍无组织排放的恶臭气体的影响分析

通过估算模式预测软件的计算结果表明，兔舍无组织排放的氨最大落地浓度是5.135601μg/m3，占标率2.57%；硫化氢最大落地浓度是0.308136μg/m3，占标率3.08%，出现在距离污染源中心525m处。

（2）污水处理系统排放的恶臭气体的影响分析

通过估算模式预测软件的计算结果表明，污水处理系统有组织排放的氨最大落地浓度是0.086025μg/m3，占标率0.04%；硫化氢最大落地浓度是0.001912μg/m3，占标率0.02%，出现在距离污染源中心168m处。无组织排放的氨最大落地浓度是2.2469μg/m3，占标率1.12%；硫化氢最大落地浓度是0.049931μg/m3，占标率0.5%，出现在距离污染源中心32m处。

（3）阳光棚排放的恶臭气体的影响分析

通过估算模式预测软件的计算结果表明，阳光棚有组织排放的氨最大落地浓度是0.34293μg/m3，占标率0.17%；硫化氢最大落地浓度是0.025092μg/m3，占标率0.25%，出现在距离污染源中心168m处。无组织排放的氨最大落地浓度是11.804μg/m3，占标率5.90%；硫化氢最大落地浓度是0.893276μg/m3，占标率8.93%，出现在距离污染源中心41m处。

（4）恶臭污染物叠加值的恶臭气体的影响分析

通过估算模式预测软件的计算结果表明，恶臭污染物叠加值的氨最大落地浓度是10.385μg/m3，占标率5.19%；硫化氢最大落地浓度是0.637789μg/m3，占标率6.38%，出现在距离污染源中心504m处。

以上统计结果表明，本项目各排污单元排放硫化氢和氨情况均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准二级标准（0.06mg/m3，1.5mg/m3），对环境影响较小。距离本项目最近的居民区为北侧1200m的巴什玉吉买村，处于项目区侧上风向，距离较远，本项目产生的恶臭等污染物对其影响甚微。

2、饮食油烟影响分析

项目建成后，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目食堂需安装油烟净化器，处理效率均不低于60%，经油烟净化器处理后，食堂油烟排放浓度为0.48mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，经处理后的食堂油烟经专用烟道引至屋顶排放。采取以上措施，本项目对周围大气环境的影响较小，可以被环境接受。

3、大气环境防护距离分析

（1）评价因子

氨气、硫化氢

（2）评价标准

硫化氢、氨气的环境质量标准选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，硫化氢的最高允许浓度为10μg/m3，氨气的最高允许浓度为200μg/m3。

（3）环境防护距离计算

根据国家环保部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）计算本项目各场址大气环境防护距离，各计算单元相关参数及计算结果见表5.2-9。

表5.2-9     大气环境防护距离计算参数及结果

| 排放源 | 污染物 | 排放 速率 | 面源高度(m) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 环境标准(μg/m3) | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭污染物叠加浓度 | NH3 | 0.0025g/s | 3 | 1400 | 360 | 200 | 无超标点 |
|  | H2S | 0.00006g/s |  |  |  | 10 | 无超标点 |

经计算得到，场界外NH3、H2S均为无超标点。

根据《禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中3.1条规定：新建的畜禽养殖选址应避开禁建区域，在禁建区附近建设的，场界与禁建区域边界的最小距离不得低于500m（所指禁建区域包括饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区等）。因此，本项目设置大气防护距离为500m。

本次拟建养殖场场界外1000m范围内无自然村屯、无住户、无居民，满足规范要求。项目建成后，场界外500m范围内不得规划建设居民区等环境敏感受体。

5.2.2 运营期水环境影响预测与评价

本项目生产废水和生活污水的排放量为8228.56t/a，一起排入场区集水池，再排入场内污水处理系统（处理能力为100m3/d），处理后CODCr出水浓度为198.42mg/L、BOD出水浓度为47.39mg/L、SS出水浓度为89.29mg/L、NH3-N出水浓度为40.8mg/L。出水水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的旱作要求。

污水处理系统事故状态时，废水暂存于集水池（容积600m3），不向污水处理系统排放。项目最大日排水量为359.11m3（其中：冲洗废水340.3m3，生活污水2.4m3，固液分离粪水16.41m3），养殖场运营期兔舍每年冲洗4次，因此，项目最大周排水量为509.80m3，集水池容积为600m3，可贮存7天以上的废水，污水处理设施发生事故时，应及时维修，尽快恢复使用。对污水处理系统、集水池、贮水池等进行防渗处理，保证防渗系数达到1×10-7cm/s，防止对周围地下水造成影响。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的有关规定，畜禽养殖过程产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，根据新疆维吾尔自治区《农业灌溉用水定额》（DB65/3611-2014）中的规定，项目所在地区属于新疆塔里木盆地南缘平原区，在一般年采用常规灌方式，灌溉棉花的用水定额为440m3/亩。本项目年排水量为8228.56m3/a，因此，经计算可知，本项目排水可灌溉农田的面积为19亩/a。项目区周围土地广阔，约有2000亩农田，受纳土地容量足够，因此周围农田完全可消纳项目所排废水。

项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现水资源利用”的要求，以及“污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理，并须符合《农田灌溉水质标准》的要求”。

因此，项目产生的废水均得到合理处理与利用而无外排，对区域地表水环境不会产生显著性不良影响。

5.2.3 声环境影响评价

5.2.3.1 预测噪声源强

本项目噪声源主要为风机、水泵等机械设备等，源强约在70～85dB（A），噪声源强见表5.2-14。

表5.2-14  噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 声功率级dB(A) | 治理措施 | 降噪后dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 75~80 | 建筑物隔声、 基础减振 | 65 |
| 2 | 水泵 | 75～85 |  | 65 |
| 3 | 翻抛机 | 70～80 |  | 60 |
| 4 | 清粪皮带机 | 75～85 |  | 65 |

5.2.3.2 预测内容

各预测点昼夜间的等效声级。

5.2.3.3 噪声预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模

型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声

源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模

式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

5.2.3.4 室外点声源在预测点的倍频带声压级

1、某个点源在预测点的倍频带声压级

式中 Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）—参考位置 r0处的倍频带声压级；

r—预测点距声源的距离，（m）；

r0—参考位置距声源的距离，（m）；

△Loct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

2、如果已知声源倍频带声功率级 LWCOT

3、由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA

式中△Li—A 计权网络修正值。

4、各声源在预测点产生的声级的合成

5.2.3.5 室内点声源的预测

1、室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中：r1—为室内某源距离围护结构处产生的总倍频带声压级；

R—为房间常数；

Q—为方向性因子。

2、室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

3、室内靠近围护结构处的总的声压级

4、室外声压级换算成等效的室外声源

5、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 LWCOT，

5.2.3.6 多源叠加计算总声压级

各受声点上受到多个声源的影响叠回，计算公式如下：

#### 5.2.3.7 预测结果分析

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射而 减弱，为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰 减。只考虑距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值见表5.2-15。

表5.2-15  距离衰减对各预测点的贡献值表

| 位置 | 最大贡献值 dB（A） |
| --- | --- |
|  | 北厂界 | 南厂界 | 东厂界 | 西厂界 |
| 本项目 | 41.21 | 40.21 | 58.61 | 43.22 |

根据预测结果，拟建项目各厂界昼夜间噪声可实现达标排放，厂界四周满足2类标准要求，对周围声环境质量的不利影响较小。

5.2.4 固体废物影响分析

5.2.4.1 兔粪

本项目运营期产生的粪便量约为13625.45t/a，饲养过程中采用干法清粪工艺，将兔粪单独清出，兔粪日产日清。兔粪中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，可以提高土壤肥力，是农业可持续发展的宝贵资源。本项目兔粪通过传送带输送至粪池，再经管线输送至阳光棚西侧的固液分离机，分离后的粪渣送入阳光棚，好氧堆肥发酵制成有机肥，年生产有机肥5718t/a，施用于周边农田。

5.2.4.2 病死兔及分娩物

根据《畜禽养殖业 污染防治技术规范》和国家防疫部门制定的处理方法对尸体的处理方法，首先应及时通知当地动物防疫部门，其次建设单位必须设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封；进行填埋时，先用消毒药或生 石灰垫底，再将畜禽尸体入坑，并覆盖一层高度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。根据规范，本项目拟设置2口（1口为2m×2m×4m）填埋井对病死兔进行填埋，采取此类措施，病死兔对周边环境影响较小。

5.2.4.3 医疗废弃物

根据工程分析可知，医疗废弃物产生量约 0.5t/a，为医疗废物，根据《国家

危险废物名录》可知，属危险废物（废物类别：HW01医疗废物，废物代码900-001-01），建设单位已在项目厂区内设有兽医室，面积约20m2，项目应严格 按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）要求兽医室在临时存储时采取以下措施：

（1）危废暂存间必须设置危险废物识别标志：医疗废物先暂存于要委托的危废资质单位提供的专用危废暂存桶内，暂存到一定量时外运。根据标准要求，场区内建设具备“地面防腐、硬化”措施的暂存场，暂存场周边设围堰和明显的危险废物识别标识并加强管理，暂存桶应存放在危废暂存间，医疗废物储存于医疗暂存桶并按照医疗废物暂存要求定期交由危废资质单位处理。结合项目特点，评价要求暂存间地面为钢筋混凝土，设置顶棚和围堰，能防治固废堆放引起的二次污染， 进行密封暂存；

（2）收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。各固体危废分类存放，包括医疗废物的包装物、注射器及废弃药品，禁止混合收集，贮存，运输；

（3）国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到固废处置中心 还是销售给其它企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中；

（4）项目单位应制定重大疫情防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。本评价要求将医疗废物暂存危废暂存间，并委托有资质单位统一进行处置。

5.2.4.4 生活垃圾

根据工程分析可知，职工生活垃圾产生量约为10.95t/a，由环卫部门集中收集处理。

5.2.6 生态环境影响预测评价

本项目实施后，肉兔养殖产生的粪便用于制造有机肥，有利于农作物的生长；废水经污水处理系统处理后夏季用于周边农田灌溉，冬季储存在储水池中，既节约了水资源，又减少了废水排放量。

本项目对肉兔产生的粪污进行减量化、无害化、资源化土地消纳综合利用，构建了肉兔养殖→粪污→肥料还田→生产粮食良性循环的产业结构链，对改善项目区域农业生态环境将产生积极作用。

5.2.7 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

本项目环评主要针对生产过程中可能发生的环境风险事故，进行环境影响预测分析，并提出风险防范措施及应急预案，力求将环境风险影响降至最低。

5.2.7.1 风险调查

1、建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），结合对本项目的工程分析，本项目的主要风险源为：污水事故排放、畜禽疫病事故。根据《职业接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）、《危险化学品名录（2015年版）》，确定的本项目的不涉及风险物质。

2、环境敏感目标调查

本项目位于策勒县策勒乡巴什玉吉买村，项目区西侧为乡镇道路，其余三侧均为荒地，周边1km范围内没有居民聚居区、地表水体、地下水保护区，属于环境低度敏感区（E3）。

主要的环境保护目标分布情况见表5.2-16。

表5.2-16  评价区附近主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 空气质量 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 地表水 | 无 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 评价区浅层地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 采取绿化和水土保持措施，避免影响周围环境 |

5.2.7.2 风险潜势初判

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（a）1≤Q＜10；（b）10≤Q＜100；（c）Q≥100。

本项目不涉及到的危险物质，项目环境风险潜势为Ⅰ。

2、评价等级

本项目不危险物质，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表5.2-17，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析，在危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

表5.2-17  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV＋ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |

5.2.7.3 风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

1、风险物质识别

根据工程分析，本项目涉及的物料主要有玉米、苜蓿等，原料中无易燃或有毒的物质，但项目运营过程中兔粪中挥发出的硫化氢和氨气是有刺激性臭味的有毒气体；因此本评价选取氨气、硫化氢进行风险物质识别。主要危险物质理化性质与毒理见表5.2-18。

表5.2-18   物质理化性质分析

| 序号 | 化学名 | 物化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 分子式：NH3，分子量：17.03，无色有强烈刺激性气味气体；熔点：-77.74℃；沸点：-33.43℃；相对密度(空气=1)：0.588， 易溶于水。 | 自燃点630℃，在空气中遇火能爆炸，常温、常压下在空气中的爆炸极限为16%～28%（体积）。 | 急性毒性：大鼠吸入LC502000ppm/4小时。对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 |
| 2 | 硫化氢 | 分子式：H2S，分子量：34.08，无色气体，有恶臭（臭鸡蛋的味道）和毒性，密度1.539g/l，熔点：-82.9℃，沸点：-61.8℃；化学性质不稳定，在空气中容易燃烧 | 完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。 | 急性毒性：LC50：444ppm（大鼠经口）；本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A对上述物质进行物质危险性判定，其判定标准见表5.2-19。

表5.2-19  物质危险性判定标准

| 类别 | LD50(大鼠经口)mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性 物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |
| 注：①有毒物质：等级为序号1、2的物质属于剧毒物质，等级为序号3的物质属于一般毒物。 ②凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 |

对照表5.2-18和表5.2-19，本项目主要风险物质中氨气和硫化氢产生量较少且危险性较小。

#### 2、生产设施风险识别

通过相关的资料和文献的查阅，在养兔场养殖过程中，主要存在以下的环境风险：

（1）养殖场发生污水渗漏，对项目周边土壤及地下水体产生一定影响；

（2）兔只发生大规模疫情，养殖人员与兔群接触而产生禽流感。

3、重大危险源识别

（1）污水渗漏事故

污水渗漏事故是指因养殖场防渗措施不到位导致污水渗漏，因污水中COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群及蛔虫卵浓度较高，对项目周边土壤及地下水造成影响。

（2）患传染病的兔引发的疫病风险：

患人畜共患的传染病的兔和工作人员接触后引发工作人员发病，病兔的兔粪和工作人员接触后引发工作人员发病。

根据上述分析，本项目运营存在的环境风险主要是污水渗漏事故、畜禽疫病事故等。

5.2.7.4 环境风险影响分析

1、污水渗漏事故影响分析

粪污处理输送及收集系统故障、堆肥场地防渗措施不到位可能导致厂区废水泄漏，对周边土壤、地下水环境造成污染。这种情况出现的概率大小取决于项目的硬件设施和管理体制。项目废水处理、输送、收集系统均进行防渗、防腐的管道，选用优质设备和管件，加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。废水和粪便处理设施均采取了有效的防渗措施，因此正常生产情况下基本不存在污水渗漏或溢流的问题。项目废水在采取防渗措施后对附近土壤和地下水影响很小。

2、养兔场疫病风险影响分析

养殖场如管理不善，会诱发疾病，肉兔场常见疾病有数十种，如禽大肠杆菌

病、禽沙门氏菌等等，有的还属人禽共患病，如甲型禽流感，不但导致兔大规模

患病、甚至死亡，而且会感染到人群。

5.2.6.5 环境风险防范措施

1、污水渗漏事故的风险防范措施

项目废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数，若出现污水事故排放，污水渗入地下可造成地下水中的有机物及粪大肠菌群数过高，污染地下水。故本项目应应采取严格的措施进行控制管理，以避免事故性排放。

（1）根据本工程的特点和可能对地下水环境造成污染的风险程度，对厂区各区域划分为重点防渗区和一般防渗区，分别采用不同的防渗措施。

（2）企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责检查和监督全场的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

（3）加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

（4）加强管理，活动场产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

（5）水处理设施加盖/加棚，作防风、防雨、防渗漏处理，在周围设置截水沟，防雨水进入造成溢流污染地下水；废水收集、处理、贮存设施应做好防渗防漏措施。

（6）定期检修设备，发现问题应立即排除。

在采取相应措施后，该类风险是可以接受的。

2、兔疫病卫生防治措施

在日常管理中，对于兔疫病的防治措施应注意以下几点：

（1）提高员工专业素质，增强防病观念

在预防传染的措施上，首先应从人员的管理着手做起，提高员工的专业素质，

经常进行思想教育和技术培训等工作，逐步提高他们对传染病“预防为主，防治

结合”的观念，并自觉遵守防疫制度，兔场设专人负责防疫工作。

（2）卫生管理和环境消毒

①净化环境，搞好全场卫生清洁工作

传染病源一般抵抗力较强，受污染的场地难以彻底将其消灭。因此，坚持做

好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全场彻底大消毒，减少或消灭环境中的

病毒和其他有关因素，是预防传染病最有效的手段。

② 把好门口消毒关

项目兔场门口及职工宿舍周边设置有人员雾化消毒室和车辆消毒池，专人执行 毒工作。所有进入生产区的人员在进入生产区之前要进行洗浴和紫外线消毒。 进入兔舍要更换工作服，换下的工作服用臭氧消毒。同舍兔群为同一日龄饲养， 同一批入舍或出舍，避免交叉感染。在育雏区和成兔区的各兔舍进出口分设净道、污道，平行布置，互不干扰，以利防疫。

③加强卫生整理

严格搞好饲料及饮水的卫生管理，每天坚持做好房舍的清洁工作，并清洗各

类工具、饲槽、水具等。

④坚持灭鼠、灭虫，减少疾病传播

每月进行1~2次全场性投药，并长期坚持，尽量减少中间媒介体，减少传播 机会。

⑤加强防疫

留心观察兔群、有病兔或疑似病兔均应立即隔离或安全处置。

（3）药物预防

合理的使用药物，即可预防兔的感染发病，又可消灭传染病原，净化环境。

因此，在生产实践中预防传染病，都采用早期投药，投药时应注意以下几方面的问题：

①阶段性：某些疾病是在特定的易感期龄、发病季节或环境条件下存在的。

根据这些规律，有针对性的用药，将会收到理想的效果。

②时效性：用药时机至关重要，疾病在萌发状态或感染初期用药效果较好，

若出现明显的临床症状或形成流行后，再用药则往往效果欠佳。

③准确性：目前药品种类繁多，同种疾病可选药物往往有多种。做好药敏试

验再行用药是解决用药准确性的切实可行方法。

④合理性：使用药品必须严格按照说明书要求，根据家畜自身状况确定用法、

用量、疗程等。

⑤安全性：应慎用毒性过大、副作用强的药物。

（4）兔的免疫接种

对肉兔要结合当地疫情进行定期检疫或临时检疫。必要时请技术人员对肉兔

进行化验检查，对查出的兔具有传染性的病例应当隔离，分别进行治疗、育肥、

宰杀或淘汰，以保证肉兔健康。对新引进的肉兔，要查对产地兽医部门的预防注

射证明和检疫证明，隔离观察一段时间，经过免疫注射，确认健康后方准进入饲

养区。

同时要建立预防接种制度。预防接种，就是对健康兔在适当的时机注射一定

数量的疫苗和菌苗，使兔产生抵抗这种传染病的免疫力。预防接种分为平时定期

预防接种和发生病情时的紧急预防接种两种。平时的定期预防接种，例如很多农

村在春季或秋季对兔进行的防疫注射，是对健康兔进行的以预防为目的的接种注

射，这种接种方式，注射的数量多，密度大，在控制和消灭兔传染病方面起着重

要的作用。紧急预防接种，是在发生了疫病的地区，对还没发病的兔，或疫区周

围的兔，进行的接种注射。这样会保护健康兔不发生疫情，而且由这些接肉兔建

立起隔离带，使疫区的疫情不再向外发生蔓延。这种接种方式，有的地区的农牧

民称之为“顶风上的预防接种”，在控制和扑灭传染病方面起较大的作用。

（5）建立疫病报告制度

养兔场要实行规范化管理，每栋兔舍内兔的数量、精神状况、发病死亡情况、

饲料消耗、粪便性状每天都应加以记载，发现有病兔、死兔，要及时向当地兽医

部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

5.2.7.6 疫情应急处置方案

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》、《自治区突发重大动物疫情应急预案》，本项目疫情应急处置方案具体如下。

1、组织指挥体系及职责

重大动物疫情组织指挥体系由应急指挥机构、日常管理机构、专家委员会、应急处置机构等组成。

2、分级标准

根据突发重大动物疫情的性质、危害程度、可控性和涉及范围等因素，将突发重大动物疫情划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四个等级。

3、监测、预警与报告

（1）监测

A监测体系：自治区农业厅负责全自治区动物疫情监测工作，各级动物防疫监督机构具体组织实施本行政区域内动物疫情的监测，其他有关部门、乡政府负责本系统、本行政区域内动物疫情的动态巡查监测。动物疫情监测信息由本行政区域内动物防疫监督机构按规定逐级上报自治区农业厅。

B监测内容：曾发生疫情地区的疫病监测；自然灾害发生地区的重点动物疫病监测；养殖动物的疫病和强制免疫效果监测；自然疫源性动物疫病或野生动物疫病监测；疫情测报点的重点动物疫病监测等。涉及人畜共患病疫情的监测情况及时与卫生行政管理部门交流。

C监测方式：采取定期组织技术监测与日常动态巡查观测相结合的方法。

（2）预警

各级兽医行政管理部门根据动物防疫监督机构提供的监测信息，按照重大动物疫情的发生、发展规律和特点，分析其危害程度、可能的发展趋势，按国家有关动物疫情信息管理规定，及时做出相应级别的预警，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示特别严重、严重、较重和一般四个预警级别。发出特别严重、严重预警时，要对动物饲养、经营和动物产品的生产、经营、加工采取必要的预防控制措施。

（3）报告

发现可疑动物疫情时，必须立即向当地策勒县政府、当地动物防疫监督机构报告。当地动物防疫监督机构接到报告后，迅速赶赴现场进行调查分析和临床诊断，必要时可请自治区级动物防疫监督机构派人协助诊断，认定为疑似重大动物疫情的，立即报所在地兽医行政管理部门，并在2小时内将疫情逐级报至自治区农业厅。自治区农业厅在接到报告后1小时内，向自治区农业厅和农业部所属的动物防疫监督机构报告。自治区农业厅在接到报告后1小时内报自治区政府和农业部。特别重大、重大动物疫情发生后，自治区政府在4小时内向国务院报告。

认定为疑似重大动物疫情的，动物防疫监督机构立即按要求采集病料样品送自治区农业厅动物疫病监测诊断机构确诊；自治区农业厅动物疫病监测诊断机构不能确诊的，送国家参考实验室确诊。

4、应急响应和终止

（1）应急响应

特别重大动物疫情（I级）的应急响应

在国务院启动突发重大动物疫情（I级）应急响应机制后，根据国务院和全国突发重大动物疫情应急总指挥部的统一部署，由自治区政府决定启动本预案，组织、领导、协调市、县（市、区）政府按职责规定开展相应的应急处置工作。自治区指挥部具体负责指挥、协调各级开展应急处置行动。

- 自治区人民政府

a．组织协调有关部门参与突发重大动物疫情的处理。

b．根据突发重大动物疫情处理需要，调集本行政区域内各类人员、物资、交通工具和相关设施、设备参加应急处理工作。

c．发布封锁令，对疫区实施封锁。

d．在本行政区域内采取限制或者停止动物及动物产品交易、扑杀染疫或相关动物，临时征用房屋、场所、交通工具；封闭被动物疫病病原体污染的公共饮用水源等紧急措施。

e．组织铁路、交通、民航、质检等部门依法在交通站点设置临时动物防疫监督检查站，对进出疫区、出入境的交通工具进行检查和消毒。

f．按国家规定做好信息发布工作。

g．组织乡镇、街道、社区以及居委会、村委会，开展群防群控。

h．组织有关部门保障商品供应，平抑物价，严厉打击造谣传谣、制假售假等违法犯罪和扰乱社会治安的行为，维护社会稳定。

必要时，可请求中央予以支持，保证应急处理工作顺利进行。

- 兽医行政管理部门

a．组织动物防疫监督机构开展突发重大动物疫情的调查与处理；划定疫点、

疫区、受威胁区。

b．组织突发重大动物疫情专家委员会对突发重大动物疫情进行评估，提出启动突发重大动物疫情应急响应的级别。

c．根据需要组织开展紧急免疫和预防用药。

d．自治区兽医行政管理部门负责对本行政区域内应急处理工作的督导和检查。

e．对新发现的动物疫病，及时按照国家规定，开展有关技术标准和规范的培训工作。

f．有针对性地开展动物防疫知识宣教，提高群众防控意识和自我防护能力。

g．组织专家对突发重大动物疫情的处理情况进行综合评估。

C动物防疫监督机构

a．自治区动物防疫监督机构做好突发重大动物疫情的信息收集、报告与分析工作。

b．组织疫病诊断和流行病学调查。

c．按规定采集病料，送自治区级实验室或国家参考实验室确诊。

d．承担突发重大动物疫情应急处理人员的技术培训。

重大突发动物疫情（Ⅱ级）的应急响应

确认发生重大动物疫情后，自治区农业厅及时向自治区政府提出启动本预案的建议，由自治区指挥部统一领导和指挥重大动物疫情的应急处置行动。

A.自治区人民政府

自治区人民政府根据自治区兽医行政管理部门的建议，启动应急预案，统一领导和指挥本行政区域内突发重大动物疫情应急处理工作。组织有关部门和人员扑疫；紧急调集各种应急处理物资、交通工具和相关设施设备；发布或督导发布封锁令，对疫区实施封锁；依法设置临时动物防疫监督检查站查堵疫源；限制或停止动物及动物产品交易、扑杀染疫或相关动物；封锁被动物疫源污染的公共饮用水源等；按国家规定做好信息发布工作；组织乡镇、街道、社区及居委会、村委会，开展群防群控；组织有关部门保障商品供应，平抑物价，维护社会稳定。必要时，可请求中央予以支持，保证应急处理工作顺利进行。

B.自治区兽医行政管理部门

重大突发动物疫情确认后，向农业部报告疫情。必要时，提出自治区级人民政府启动应急预案的建议。同时，迅速组织有关单位开展疫情应急处置工作。组织开展突发重大动物疫情的调查与处理；划定疫点、疫区、受威胁区；组织对突发重大动物疫情应急处理的评估；负责对本行政区域内应急处理工作的督导和检查；开展有关技术培训工作；有针对性地开展动物防疫知识宣教，提高群众防控意识和自我防护能力。

C.策勒县人民政府

策勒县人民政府及有关部门在自治区人民政府或自治区突发重大动物疫情应急指挥部的统一指挥下，按照要求认真履行职责，落实有关控制措施。具体组织实施突发重大动物疫情应急处理工作。

D.农业部

加强对自治区兽医行政管理部门应急处理突发重大动物疫情工作的督导，根据需要组织有关专家协助疫情应急处置；并及时向有关自治区份通报情况。必要时，建议国务院协调有关部门给予必要的技术和物资支持。

较大突发动物疫情（Ⅲ级）的应急响应

较大动物疫情发生后，根椐策勒县政府的决定，启动策勒县突发重大动物疫情应急预案，由策勒县突发重大动物疫情应急指挥部统一领导和指挥重大动物疫情的应急处置行动。

A.策勒县人民政府

策勒县人民政府根据县兽医行政管理部门的建议，启动应急预案，采取相应的综合应急措施。必要时，可向上级人民政府申请资金、物资和技术援助。

B.策勒县兽医行政管理部门

对较大突发动物疫情进行确认，并按照规定向策勒县人民政府、自治区兽医行政管理部门和农业部报告调查处理情况。

C.自治区兽医行政管理部门

自治区兽医行政管理部门要加强对疫情发生地疫情应急处理工作的督导，及时组织专家对地方疫情应急处理工作提供技术指导和支持，并向本自治区有关地区发出通报，及时采取预防控制措施，防止疫情扩散蔓延。

一般突发动物疫情（Ⅳ级）的应急响应

策勒县人民政府根据策勒县兽医行政管理部门的建议，启动应急预案，组织有关部门开展疫情应急处置工作。

策勒县兽医行政管理部门对一般突发重大动物疫情进行确认，并按照规定向策勒县人民政府和上一级兽医行政管理部门报告。

策勒县兽医行政管理部门应组织专家对疫情应急处理进行技术指导。

自治区兽医行政管理部门应根据需要提供技术支持。

非突发重大动物疫情发生地区的应急响应

应根据发生疫情地区的疫情性质、特点、发生区域和发展趋势，分析本地区受波及的可能性和程度，重点做好以下工作：

A.密切保持与疫情发生地的联系，及时获取相关信息。

B.组织做好本行政区域应急处置所需的人员与物资准备。

C.开展对养殖、运输、屠宰、市场等各个环节的疫情监测和预防控制工作，防止疫情的发生、传入和扩散。

D.加强相关动物疫病的报告工作，必要时实施日报或零报告制度。

E.开展动物防疫知识宣传，提高公众自我防护能力和意识。

F.根据上级政府及有关部门的决定，兽医、工商、经贸、交通、公安等部门密切配合，对相关动物及其产品的流通采取有效的监控措施，积极落实公路、铁路、航空、水运交通检疫监督工作。

（2）安全防护

A.应急处置人员的安全防护

针对不同的重大动物疫病，特别是严重威胁人体健康的人畜共患病，应急处置人员必须采取特殊的防护措施，确保参与突发重大动物疫情应急处置人员的安全。

B.疫区人员的安全防护

发生突发重大动物疫情，特别是重大人畜共患病时，卫生部门应当立即组织开展对职业人员和密切接触人员的疫情监测。指定专门医院对病人实行救治，与食品卫生监督管理部门共同做好相关工作。

③响应终止

疫区内所有的动物及其产品按规定处理后，该疫病至少一个最长潜伏期无新的病例出现，突发重大动物疫情应急响应可以宣布终止。

A.特别重大动物疫情（Ⅰ级）由农业部对疫情控制情况进行评估，提出终止应急响应的建议，按程序报批宣布。

B.重大动物疫情（Ⅱ级）由自治区农业厅对疫情控制情况进行评估，提出终止应急响应的建议，按程序报批宣布，并向农业部报告。

C.较大突发动物疫情（Ⅲ级）由市兽医行政管理部门对疫情控制情况进行评估，提出终止应急响应的建议，按程序报批宣布，并向自治区农业厅报告。

D.一般突发动物疫情（Ⅳ级）由县（市、区）兽医行政管理部门对疫情控制情况进行评估，提出终止应急响应的建议，按程序报批宣布，并向上一级兽医行政管理部门和自治区农业厅报告。

5、恢复生产

突发重大动物疫情扑灭后，取消贸易限制及流通控制的应急性措施。根据重大动物疫病的特点，对疫点和疫区进行持续监测，符合要求的，方可重新引进动物，恢复畜牧业生产。

6、应急保障

突发重大动物疫情发生后，策勒县政府应积极协调农业（畜牧兽医）、卫生、财政、交通、公安、工商、质量技监等部门，做好突发重大动物疫情处置的应急保障工作。

①交通与通信保障

县级以上突发重大动物疫情指挥部应具备机动指挥和监测能力，配备车载电台、对讲机等通信工具的扑疫指挥车、疫情监测车，并纳入紧急防疫物资储备范畴，按照规定做好储备保养工作。

根据国家有关法规对紧急情况下的电话、电报、传真、通讯频率等予以优先保障。

②资源与装备保障

A.应急队伍保障

县级以上突发重大动物疫情指挥部要建立扑疫工作预备队，具体实施扑杀、消毒、无害化处理等疫情处置工作。

B.交通运输保障

运输部门优先安排重大动物防疫应急物资的调运，疫情监测车、扑疫指挥车纳入特种车辆管理。

C.医疗卫生保障

卫生部门负责开展重大动物疫病（人畜共患病）的人间监测，做好卫生预防保工作。各级兽医行政管理部门在做好疫情处置的同时应及时通报疫情，积极配合卫生部门开展工作，确保卫生部门与农业部门同时到达现场、同时开展调查、同时进行疫情处置。

D.治安保障

公安部门、武警部队参与做好疫区封锁、动物强制扑杀工作，做好疫区安全保卫和社会治安管理。

E.物资保障

各级兽医、林业行政管理部门应按照计划建立应急防疫物资储备库，储备足够的药品、疫苗、诊断试剂、器械、防护用品、交通及通信工具等。

F.经费保障

各级财政部门应当为突发重大动物疫病防治工作提供充足的资金保障。

③培训和演练

各级兽医行政管理部门在林业、卫生、公安等部门的配合下，对突发重大动物疫情处置预备队成员进行系统培训。

在没有发生突发重大动物疫情状态下，自治区指挥部办公室每年要有计划地选择部分地区举行演练，提高预备队伍扑灭疫情的应急能力。当地突发重大动物疫指挥部根据资金和实际需要组织训练。

④宣传教育

利用广播、影视、报刊、互联网、手册、图片展等多种形式，广泛开展突发重大动物疫情应急知识的宣传教育，普及动物防疫知识，指导群众科学应对突发重大动物疫情。充分发挥科协等社会团体和农村中小学在宣传、普及动物防疫应急知识方面的作用。

# 6 环境保护措施及其可行性分析

## 6.1施工期污染防治措施

6.1.1施工期大气污染防治措施

由于项目建设期需进行土方工程、对建筑材料进行运输装卸等。因此，施工期间产生的扬尘将对附近大气环境带来不利影响，必须采取合理可行的防治措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

（1）应重视施工工地道路的维护和管理，指定洒水抑尘制度，做到每天定期洒水，防止浮尘产生。在干燥和大风气象条件下，应增加洒水次数及洒水量。

（2）建筑材料的堆场应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏；工程脚手架外侧应使用密闭式安全网进行封闭。施工工地周围设置不低于2m的硬质密闭围挡。

（3）施工期间运输车进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓车速。不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃；施工工地各出入口应设置除车轮泥土设施，以保障车辆不带泥土驶出工地。

（4）加强运输管理，散装货车不得超高超载，以免车辆颠簸洒出；坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应冲洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。

（5）散状物料运输应采取罐装或加盖苫布；散状物料运输车应尽量避开居民稠密区；运输建筑材料的车辆应在交通部门指定的线路上通行。

（6）加强对各种机械设备、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。

（7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，尽量减少施工期的大气环境影响。

根据经验，以上防尘抑尘措施投资不高，较易实现，效果良好，从技术、经济方面来讲均是可行的。

6.1.2 施工期水污染防治措施

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。

为避免施工中对水环境的影响，应严格施工管理。地基填土应控制好土的最佳用水量，保证地基的压实度，并做好边坡的防护；修建临时沉淀池，收集沉淀处理含悬浮物高的废水，施工废水经沉淀处理后由于水质较为澄清，可回用作施工用水及道路的洒水。这样可以使施工期废水对水体的影响得到有效的控制。对于施工人员产生的生活污水，应设置防渗干化池和移动式环保公厕集中收集，并定期拉运至当地污水处理厂进行处理，不会对环境造成明显影响。但在施工过程中应加强环境管理，尽量避免施工废水任意乱排，以减缓施工废水对周围环境的不利影响。

沉淀池、防渗干化池均为施工现场常见废水治理设施，工程量较小，投资较低，杜绝了废水随意泼洒、肆意横流的现象。因此上述废水防治措施从技术、经济方面来讲均可行。

6.1.3 施工期噪声污染防治措施

施工期噪声经过距离衰减后，施工场界60m外噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间要求。根据现场调查，项目区1000m范围内无居民区、医院等声环境敏感保护目标。项目夜间不施工，施工期为间断施工，在建设过程中只对施工人员产生影响。环评要求建设方严格按施工图纸设计要求进行建设，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。同时提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。

6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的土方、废石、砖块、混凝土块等建筑垃圾，还包括施工人员产生的生活垃圾。要求施工单位在施工过程中加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾和装修产生的建筑垃圾严禁在施工场地内随意乱放和丢弃，在施工现场建设临时垃圾堆放场，定期组织统一清运至政府主管部门规定的建筑垃圾填埋场填埋，建筑垃圾使用加盖篷布的车辆运输，严禁施工垃圾和生活垃圾在场区内或者附近任意倾倒处理。施工人员产生的生活垃圾，设置垃圾箱，收集统一处理。只要加强环境管理，施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾可以得到有效处理和处置，对周边环境影响较小。

6.1.5 生态环境保护措施

（1）施工现场周围生态保护措施

施工期要保护周围生态环境，不允许占用工程征地外的土地。运送物料车辆要设定固定行车路线，落实运输车辆防止扬尘、降噪措施，保护施工现场周围植被的生态环境。禁止在区外随意取土，用作区内土地平整等，以保护区域土地资源。

加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。

（2）水土流失防治措施

施工期避开雨天，应把剥离的表层土石集中妥善处理，并采取遮挡措施，对挖方进行妥善的临时堆置，并及时进行基坑开挖弃方的清运，避免随意排放，以确保挖填裸露堆土，不被雨水冲刷，避免造成水土流失，施工结束后，挖方回填，恢复原状。

## 6.2运营期污染防治措施

6.2.1 运营期大气污染防治措施

6.2.1.1 恶臭气体污染治理措施

根据计算，本项目不需设大气环境防护距离。项目1000m内没有居民等敏感点，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m要求。恶臭防治措施主要包括管理方面措施和技术方面的措施。具体防治措施如下：

1、兔舍恶臭控制措施

（1）保持兔舍清洁

加强兔舍通风换气，保持舍内良好的空气环境。控制饲养密度，以保证有害气体能及时排除。每天打扫兔舍，保持兔舍地面的清洁卫生。兔舍内地面硬化，以利于清扫和消毒。兔舍必须配备地面消毒设备；场区内设有车辆清洗消毒设施；病死兔隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

（2）合理调配饲料

优化日粮结构，按照兔的营养需求配制全价日粮，避免日粮中营养物质的缺乏，不足或过剩，特别要注意日粮中粗蛋白水平不宜过高，否则会造成蛋白质消化不全而排出产生过多的氮。同时，根据兔的采食量适当增减喂料量，防止饲料长期残留在食槽内发生霉变。

（3）应用除臭剂

兔舍可定期采取喷洒生物除臭剂，可起到降低兔舍内氨浓度的作用。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。

（4）绿化

在场区内道路两边种植灌木，场界边缘地带种植杨、槐等高大乔木树种，形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响。

6.2.1.2 食堂油烟污染治理措施

本项目拟建食堂属于小型规模食堂，按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定，建设单位应当安装效率不低于60%的油烟净化装置对食堂油烟进行净化处理。在采取以上措施后，项目食堂油烟排放浓度低于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对小型食堂的规定，处理后的油烟废气经专用烟道引至所在建筑物顶部排放，对环境空气质量影响较小。

6.2.2 运营期水污染防治措施

6.2.2.1 污水处理工程措施

1、最高排水量达标分析

本项目肉兔存栏量56万只（折算成猪18667只），出栏量400万只（折算成猪133334只），经折算，本项目干清粪最高日排水量为0.09m3/（百头·d）。满足参照执行的《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化猪养殖业干清粪工艺最高允许排水量：冬季1.2m3/（百头·d），夏季1.8m3/（百头·d）的排放标准要求。

2、废水处理工艺分析

项目运行后年排水量为8228.56t/a，项目最大日排水量为359.11t/d，项目单位在兔舍东南侧建设一个容积为600m3的集水池，运营期产生的废水首先排入集水池，再排入场内污水处理设备（处理能力为100m3/d），处理后的废水符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后厂区周边农田灌溉，综合利用，不向外环境排放。

污水处理系统事故状态时，废水暂存于集水池，不向污水处理系统排放。项目最大日排水量为359.11m3（其中：冲洗废水340.3m3，生活污水与餐饮废水2.4m3，固液分离废水16.41m3），养殖场运营期兔舍每批次冲洗一次（每年4批次），因此，项目最大周排水量为509.80m3，集水池容积为600m3，可贮存7天以上的废水，污水处理设施发生事故时，应及时维修，尽快恢复使用。因此，污水处理系统事故状态下，项目运行不会对周围水环境产生不利影响。

环评要求养兔场配套建设贮水池，用于储存非灌溉期的达标废水（非灌溉期约120d，排水量约为2885.12t），贮水池容积3000m3。项目所在区域有约2000亩农用地，完全可消纳项目运营期产生的废水。

在贮水池旁建设雨水排放沟和拦水坝，阻止雨水进入，防止废水外溢。

建设食堂废水隔油池，对食堂废水进行隔油处理，再经污水处理系统处理后，排入养殖场废水贮水池，灌溉农田。

对污水处理系统各构筑物、集水池、贮水池、粪池等进行防渗处理，保证防渗系数达到1×10-7cm/s，防止对周围地下水造成影响。

6.2.3 运营期噪声污染防治措施

项目运行期间产生的噪声主要是风机、翻抛机、水泵等设备产生的机械噪声，为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：

（1）建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

（2）噪声设备所在的车间，应安装隔声窗、墙壁加装吸声材料。

（3）风机、翻抛机、水泵均设在室内，安装高效消声器，机座应设减振垫；消声器需加强维修或更换；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）着重场区绿化，既美化环境又减轻噪声对场界环境的影响。

（5）对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00～次日6:00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途敏感目标产生影响。

综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“2类功能区噪声排放限值”要求。

6.2.4 运营期固体废物污染防治措施

6.2.4.1 兔粪处理措施

本项目常年存栏商品肉兔56万只，粪便产生量为13625.45t/a。饲养过程中采用干法清粪工艺，兔粪日产日清，兔粪通过传送带送至粪池，经密闭管线输送值固液分离机，分离后的粪渣送阳光棚堆肥。

本项目阳光棚设计平面占地81.5m×10.5m，按粪堆高度1.0m计算，可堆放856m3的粪污。好氧堆肥发酵时间一般为15～20d，加入发酵菌后腐熟无害化的日期更短。

按照日产日清原则，腐熟发酵无害化后的粪便及时拉走还田，不占用堆肥场，实现滚动式循环。本项目产生粪污量约为9.5t/d，可满足储存90d的容纳量，因此该堆肥场的容积规模可满足本工程固体体粪便处置需要。

阳光棚地面须进行防渗处理，粘土层厚度≥1m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。兔粪好氧堆肥发酵制成有机肥，年生产有机肥5718t/a，发酵好的有机肥施用于周边农田。

兔粪肥中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，可以提高土壤肥力，是农业可持续发展的宝贵资源。

6.2.4.2 生活垃圾处置措施

生活垃圾产生量为10.95t/a。建设单位运行期间产生的生活垃圾应分类收集，清运到策勒县生活垃圾填埋场处理。

6.2.4.3 病死兔处置措施

本项目病死兔应根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》和国家防疫部门制定的处理方法对尸体的处理方法，首先及时通知当地动物防疫部门。建设单位必须设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封；进行填埋时，先用消毒药或生石灰垫底，再将畜禽尸体入坑，并覆盖一层高度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口，根据规范，

本项目拟设置2口（1口为2m×2m×4m）填埋井对病死兔做填埋处理，采取此类措施后病死兔对周边环境影响较小。

6.2.4.4 餐馀废物和废油脂处置措施

餐饮垃圾产生量2.19t/a；食堂设置隔油池，废油脂产生量0.04t/a。餐馀废物和废油脂应集中收集，由专业人员清理。

6.2.4.5 污水处理系统栅渣处置措施

项目运行后格栅处栅渣产生量为0.5t/a，栅渣每月清理一次，送阳光棚堆肥。

6.2.4.6 污水处理系统污泥处置措施

本项目每年产生污泥54.05t/a。项目每个月排一次泥，送阳光棚堆肥。

6.2.5 土壤污染防治措施

（1）加强废水处理设施的维护和管理，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行。

（2）要有专人管理污水处理系统，发现污水处理系统构筑物池底破裂，应立刻组织人员维修，待设备正常运转后，方可继续处理污水。

（3）加强施工质量，兔舍、阳光棚、污水处理系统、集水池、贮水池、粪池地面（池底）、危废暂存间按一般防渗区采取防渗措施。底压实粘土层厚度要≥1m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；防渗粘土层上部及贮水池侧面铺设1.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s），在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

（4）场区边界建设雨水截流沟、排水沟，及时拦截和导排雨水，减少废水产生量，降低事故风险。

# 7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

## 7.1 社会效益

7.1.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响

发展集约化规模肉兔养殖，对肉兔产业实现规模化、标准化、产业化将起到推动作用，进而改变农业生产的单一结构，逐步向生态、可持续农业方向发展。项目建成后，为全县肉兔养殖建设起到良好的示范和引带作用，使全县肉兔规模化养殖迈上一个新的台阶。项目的建设和发展，可加快肉兔散养密集区域的粗放散养模式向规模集约化经营转变进程，促进肉兔饲养水平提档升级，为壮大肉兔产业夯实基础。

7.1.2 带动农民增收效果分析

项目实施，因肉兔的集约化养殖发展，对玉米、苜蓿草的需求量增大，带动种植业的发展，种粮农民可通过调整种植结构来增加收入。

项目建设为策勒县肉兔养殖提供了标准化、规模化养殖模式，改善了肉兔优良种群；促进肉兔销售、有机肥加工等综合服务业的协调发展，推进农业产业化、现代化进程；同时还可安排富余人员就业，必将促进社会稳定和策勒县经济的发展。项目达产后，通过兔粪的无害化、减量化处理，达到资源化利用，可有效提高区域农田生产能力，可实现粮食的过腹增值，有着较大的社会效益，使农业生产步入兔多-肥多-粮多-收入多良性循环轨道。

## 7.2 经济效益

7.2.1 直接经济效益分析

本项目运营以后年出栏肉兔400万只，根据市场需求扩大的保价回收合同，平均单只售价30元左右，年产值12000万元，利润为年产值的10%计，项目可实现年利润1200万元。

7.2.2 间接经济效益分析

该项目建设有利于调整区域农业结构，带动策勒县及周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，形成兔养殖产业链，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

## 7.3 环境效益分析

7.3.1 环保投资估算

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

本项目环境保护投入全部为企业自筹资金，估算见表7.3-1。本项目总投资13300万元，其中，环境保护投入建设费用555万元，占总投资的4.17%。

表7.3-1    环保投资估算一览表

| 投资项目 | 治理设施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 大气环保投资 |
| 施工期 | 施工扬尘 | 施工期设备的消声、减振措施；施工废水沉淀池；施工材料苫盖、洒水抑尘措施 | 15 |
| 运营期 | 兔舍恶臭气体 | 加强通风，兔舍的粪便清运设施，喷洒除臭剂和消毒剂等 | 55 |
|  | 污水处理系统 | 污水处理系统生物脱臭滴 滤塔，15m高排气筒 | 10 |
|  | 阳光棚 | 阳光棚生物脱臭滴滤塔，15m高排气筒 | 10 |
|  | 油烟 | 油烟净化设备及烟道 | 5 |
| 二 | 废水环保投资 |
| 施工期 | 施工废水 | 建造沉淀池、隔油池、环保厕所， 集中收集后拉运至当地污水处理厂处理 | 50 |
| 运营期 | 污水处理站 | 建设处理能力为100t/d的污水处理站， 同时建设贮水池、集水池 | 50 |
|  | 污水管网 | 各生产生活区排水收集管网、污水站出水回用灌溉农田的管网设施、防渗防漏措施 | 30 |
|  | 防渗工程 | 兔舍、污水处理系统、集水池、贮水池、粪池压实粘土层厚度≥1m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；防渗粘土层上部及墙体（池体）侧面铺设1.0mm高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤10-7cm/s），在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化 | 80 |
| 三 | 噪声环保投资 |
| 施工期 | 施工噪声 | 采用低噪声设备并加强管理，机械布局等 | 10 |
| 运营期 | 机械噪声 | 选低噪音设备、基础减振、 建筑物隔声屏蔽、 合理布局等 | 10 |
| 四 | 固体废物环保投资 |
| 施工期 | 建筑垃圾 | 尽量回用建筑垃圾，不能够回用 的清运至建筑垃圾填埋场处置 | 10 |
|  | 生活垃圾 | 分类收集，清运至生活垃圾填埋场处置 | 4 |
| 运营期 | 生活垃圾 | 配备垃圾桶，环卫部门清运 | 8 |
|  | 一般工业固废 | 饲料包装垃圾收集后同生活垃 圾一起由环卫部门统 一清运 | 5 |
|  | 堆肥 | 阳光棚（堆肥车间） | 80 |
|  | 病死兔 | 填埋井填埋 | 3 |
| 绿化工程 | 厂区及场界种树 | 100 |
| 环境管理及监测 | 设置环境保护管理机构；实施环境监理、 排污口规范化管理、 环境监测 | 20 |
| 合 计 |  | 555 |

7.3.2 环境效益分析

通过环保投资，采取各种环保措施对废气、废水、噪声、固体废物污染进行控制，实现了废物资源化利用，同时减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。具体表现在以下方面：

（1）污水处理系统、阳光棚配套建设生物滴滤除臭系统，臭气经处理后可达标排放。

（2）废水治理环境效益。兔粪尿有机物含量较高，肥力较好，可用于制造有机肥。本项目采取“干清粪”工艺，将畜禽粪便经过一系列的发酵处理，制成有机肥用于农田。厂区内生产生活污水全部排入场内的污水处理站处理，出水满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准要求后，冬储夏灌全部回用于厂区周边农田灌溉。如此，既能大幅度提高畜禽养殖业废弃物综合利用效益，又能消除畜禽养殖废弃物产生的环境污染，环境效益显著。

（3）项目制成的有机肥施用于农田，使兔粪减量化、无害化、资源化处理与处置满足环境保护要求，形成肉兔养殖→粪污→肥料还田→生产粮食→养兔饲料良性循环的产业结构链，对项目区域农业生态环境、大气环境、地表水环境、地下水环境的改善都将产生积极作用。

（4）项目噪声源经采取隔声减振等消声、降噪处理措施后，场界噪声能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。

（5）项目产生固废均得到了综合利用和合理处置。

环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

## 7.4 环境经济损益分析结论

综上所述，通过对本项目的经济、社会和环境效益分析可知，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。

因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

## 8 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。

本环境管理与监测计划将依据环评提出的主要环境问题、工程拟采取的环保措施，对该项目提出合理的环境管理和监测计划。

8.1.1 环境管理体系内容

8.1.1.1 环境管理体系

企业环境管理体系作为企业管理体系的一部分，应与之相协调统一。

企业应加强环境管理及监测，实行“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，根据本项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人，使环境管理很好的贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密的结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

8.1.1.2 试运行期环境管理

（1）检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工。

（2）做好环保设施运行记录。

（3）向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告。

（4）配合环保部门和当地主管部门对环保工作进行现场检查。

（5）总结试运行的经验，健全前期的各项管理制度。

8.1.1.3 运行期环境管理

1、管理机构

由企业设置的环保科负责项目运行期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其逐步实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

2、运营期环境职责

由分管环境的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。

8.1.1.4 排污口管理

固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和自治区的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）排污口设置取样口，并具备采样监测条件。

（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（3）环境保护图形标志

在场区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。

环境保护图形标志的形状及颜色见表8.1-1，环境保护图形符号见表8.1-2。

表8.1-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.1-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废 物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

8.1.2 环境管理目标

本报告书对项目建设所带来的各种环境问题及所排污染物，分别提出了有效的防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环保设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以达到预定的处理效果。

8.1.3 环境管理要求及污染物排放清单

8.1.3.1 施工期环境管理要求

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

施工期环境保护管理及监理的主要要求见表8.1-3。

表8.1-3    施工期环境管理和监理的主要要求

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工厂地硬化，使用商品混凝土； | 施工单位环保措施要落实到人，做好施工厂地环境管理和保洁工作，不外排污染物 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 建筑垃圾及多余弃土及时清运； |  |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车 辆冲洗及沉淀设施； |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、 清扫，保持工地整齐干净； |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡。 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设 备和技术作为中标内容； |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  |  |
|  | 夜间禁止施工（22：00～6：00）； |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。 |  |  |
| 废水 | 设置防渗干化池用于储存施工人员产生的生活污水，另外可设置移动式环保公厕容纳施工人员粪污 |  | 对于污水收集设施进行认真检查 |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时 用于场地平整，及时压实 |  | 不外排 |

#### 8.1.3.2 运行期环境管理要求

（1）环保管理机构应对场内环保实行统一管理，并对场区的环境质量全面进行监测。

（2）环保管理机构应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。

（3）定期对各兔舍、污水处理系统等处的环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

（4）对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。

（5）接受省市环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

#### 8.1.4 信息公开

企业应定期于企业网站或当地官方网站对企业的排污情况进行信息公开，具体内容应包括养殖场监测计划、以及监测结果（污染源、污染物的名称、监测数值和监测日期等信息）。信息公开的主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。

## 8.2 环境监测计划

#### 8.2.1 环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测和环境质量监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

#### 8.2.2 污染源监测

本项目污染源监测计划见表8.2-1。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表8.2-1    污染源监测计划一览表

| 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 控制点位 | 执行标准 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统和阳光棚 | H2S、NH3 | 喷洒除臭剂、生物滤塔脱臭 | 15m高 排气筒出口 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 | 2次/年 |

#### 8.2.3 环境质量监测

根据建设项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布，制定环境质量定点监测或定期跟踪监测方案。企业委托有资质的监测单位进行监测，并将监测报告存档。

环境质量监测计划见表8.2-2。

表8.2-2    环境监测计划

| 要素 | 监测项目 | 监测点 | 监测频率 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 噪声 | 场界 | 3次/年 | 委托监测 |
| 废气 | H2S、NH3 | 场界 | 2次/年 | 委托监测 |
|  | 臭气浓度 | 场界 | 2次/年 | 委托监测 |
| 地下水 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、粪大肠菌群 | 地下径流上游、侧 向、下游监测井 | 2次/年 | 委托监测 |
| 废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群 | 污水处理系统出口 | 4次/年 | 委托监测 |

## 8.3 污染源排放清单

本项目实施后，污染排放清单见表8.3-1。

表8.3-1   污染源排放清单

| 环境要素 | 管理项目 | 污染防治措施 | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 鸭舍 | NH3 | 及时清粪、通风换气、喷洒除臭剂等 | / |  | 臭气浓度《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值；排气筒执行《恶臭污染物排放标准》表2标准 |
|  |  | H2S |  | / |  |  |
|  | 污水处理系统 | NH3 | 喷洒除臭剂；效率85% | / |  |  |
|  |  | H2S |  | / |  |  |
|  |  | NH3 | 生物滤塔脱臭后由 15m高排气筒排放 | / |  |  |
|  |  | H2S |  | / |  |  |
|  | 阳光棚 | NH3 | 喷洒除臭剂；效率85% | / |  |  |
|  |  | H2S |  | / |  |  |
|  |  | NH3 | 喷洒除臭剂、生物滤塔脱臭后由15m高排气筒排放 | / |  |  |
|  |  | H2S |  | / |  |  |
|  | 油烟 | 安装效率不低于60%的油烟净化装置，油烟经专用烟道引至屋顶排放 | 0.48mg/m3 | 2.1kg/a | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》中型规模标准要求 |
| 声环境 | 场界噪声 | 隔声、减振， 加强场区绿化 | / | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固体废物 固体废物 | 鸭粪 | 制成有机肥， 施用于周边农田 | / | 0 t/a | / |
|  | 栅渣 |  | / | 0 t/a |  |
|  | 污泥 |  | / | 0 t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 清运到策勒县生 活垃圾填埋场 | / | 10.95t/a | / |
|  | 病死鸭 | 填埋井安全填埋 | / |  | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求 |
|  | 餐饮废物 | 集中收集，由 专业人员清理 | / | 2.19t/a | / |
|  | 废油脂 |  | / | 0.04t/a |  |

## 8.4 环境保护验收

本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

环境保护验收内容见表8.4-1。

表8.4-1    建设项目竣工环境保护验收一览表

| 类型 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 处理 | 冲洗废水、生活污水、固液分离粪水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 废水经密闭管道排入集水池，再排入场内一体化污水处理设备（处理能力为100m3/d）；集水池500m3；贮水池3000m3；餐厨废水设隔油池 | 经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后用于农田灌溉，不向外坏境排放 |
|  | 地下水污染防治 | 兔舍、污水处理系统、阳光棚等 | 高锰酸盐指数、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群 | 兔舍、阳光棚、污水处理系统、贮水池、集水池地面（底部）压实粘土层厚度≥1m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；防渗粘土层上部及墙体（池体）侧面铺设1.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-7cm/s），在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。 | 满足防渗要求 |
|  |  |  |  | 场界外东北角和场界外西南角各设置一座地下水监控井，监测频次1次/年 | / |
| 废气 | 恶臭 治理 | 兔舍 | H2S、NH3、臭气浓度 | 及时清粪、通风换气、喷洒除臭剂；加强绿化。 | 臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准;排气筒满足《恶臭污染物排放标准》表2标准 |
|  |  | 污水处 理系统 |  | 喷洒除臭剂、生物滤塔脱臭后由15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 阳光棚 |  | 喷洒除臭剂、生物滤塔脱臭后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 油烟 | 食堂 | 油烟 | 效率高于60% 的油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中型规模标准要求 |
| 噪声 | 噪声 控制 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、减振厂区、 场界种树 | 昼＜60dB(A)； 夜＜50dB(A) |
| 固废 | 养殖区 | 兔舍 | 病死兔 | 安全填埋井填埋 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
|  |  |  | 兔粪 | 运至阳光棚堆肥 | 满足《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）要求 |
|  | 生活 设施 | 办公楼 | 生活 垃圾 | 垃圾箱集中收集 | 交由环卫部门统一清运到策勒县生活垃圾填埋场 |
|  | 食堂 | 餐饮垃圾、废油脂 | 餐饮垃圾、废油脂 | 集中收集，由 专业人员清理 | 不外排 |
|  | 污水处理系统 | 污泥、 栅渣 | / | 运至阳光棚堆肥 | 不外排 |

# 9 环境影响评价结论

## 9.1 评价结论

9.1.1 建设项目概况

（1）项目名称：新疆帮帮兔农牧集团有限公司新建肉兔标准化养殖基地项目。

（2）建设单位：新疆帮帮兔农牧集团有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：本项目位于策勒县策勒乡巴什玉吉买村，项目区中心地理坐标为：36°58'45.31"北，80°45'43.74"东。项目区北侧、东侧、南侧均为荒地，西侧为乡镇道路，1000m范围内无居民区分布。

（5）项目投资及资金来源：项目总投资13300万元，全部为企业自筹

（6）建设内容

新建兔舍80栋，值班室，辅助用房、阳光棚，消防水池及泵房，库房，排污操作间，地埋式污水处理系统，粪池，发电机房、配电室、围墙，场区配套水电及道路，购置安装饲喂设备等。

（7）建设规模

本项目规划占地面积为600亩（约400000m2），生产规模为：建成后年存栏肉兔56万只，年出栏肉兔400万只，采取“全进全出”模式，现代化智能笼养。

9.1.2 产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正版）》，本项目属于该目录中鼓励类中“农林业”的第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此，本项目符合国家产业政策。

9.1.3 环境质量现状评价结论

9.1.3.1 大气环境质量现状评价结论

2018年和田地区环境空气指标中SO2、NO2、CO和O3达到国家二级标准，PM10和PM2.5超过国家二级标准，本项目区域空气质量中SO2、NO2、CO和O3均达标，PM10和PM2.5均不达标，由此判断区域空气质量为不达标区；超标原因是和田地处塔克拉玛干沙漠腹地，四季多风沙，干燥少雨，造成空气中PM10和PM2.5浓度较大。

项目所在区域NH3、H2S的1h平均浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中浓度限值要求。

9.1.3.2 地下水环境质量现状评价结论

地下水两个监测点的各项监测项目中，硫酸盐分别超出标准限值0.07倍、0.24倍，#2项目区地下水流向下游地下水井中溶解性总固体超出标准限值0.27倍，其他均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。硫酸盐、溶解性总固体与当地水文地质背景有关。

9.1.3.3 声环境质量现状评价结论

项目拟选建设地点声环境质量良好，各监测点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）“2类声环境功能区噪声限值”要求。

9.1.4污染物排放情况

9.1.4.1 大气污染物排放情况

本项目生物滤塔排风量3000m3/h，阳光棚恶臭经生物滤塔脱臭后NH3排放速率为0.0033kg/h，H2S排放速率为0.00024kg/h，无组织散逸的恶臭喷洒除臭剂后NH3排放速率为0.0021kg/h，H2S排放速率为0.00016kg/h；污水处理系统恶臭经生物滤塔脱臭后NH3排放速率为0.00048kg/h，H2S排放速率为0.00001kg/h，恶臭气体经收集和处理达标后通过15m高的排气筒排放，无组织散逸的恶臭喷洒除臭剂后NH3排放速率为0.00031kg/h，H2S排放速率为0.00007kg/h。污水处理系统和阳光棚排气筒排放的恶臭污染物能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的标准要求（H=15m，H2S：0.33kg/h，NH3：4.9kg/h）。场界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准（70无纲量）。

食堂油烟经专用烟道引至屋顶排放，食堂安装效率不低于60%的油烟净化装置对油烟进行净化处理。净化后排放浓度为0.48mg/m3，排放量为2.1kg/a，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放浓度2.0mg/m3的标准要求，处理后的油烟废气经专用烟道引至所在建筑物顶部排放。

9.1.4.2 废水排放情况

本项目采取干清粪工艺，废水主要包括生活污水（其中餐饮废水经食堂油水分离设备处理）、兔舍冲洗废水及固液分离粪水，废水产生量5991.36t/a。废水经密闭管道排入集水池，再排入场内一体化污水处理设备，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后用于农田灌溉，不向外坏境排放，对环境无影响。

9.1.4.3 噪声排放情况

项目噪声源主要为水泵、风机等，源强为60~85dB（A），构筑物上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减震器。项目运行后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的声环境2类功能区标准，区域声环境功能不下降。

9.1.4.4 固体废物排放情况

项目运行期兔粪、污水处理系统栅渣、污泥运送至阳光棚堆肥；生活垃圾产生量10.95t/a，交由环卫部门定期清运到策勒县生活垃圾填埋场处置；病死兔采用安全填埋井填埋；餐馀废物产生量2.19t/a、废油脂产生量0.04t/a，集中收集，由专业人员清理。

9.1.5 环境影响评价结论

9.1.5.1 大气环境影响评价结论

施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，在采取相应的污染防治措施后，则可将对环境的不利影响控制在最低限度内。因此，整个施工期间对环境所产生的影响是可以接受的。

项目运行期采取了积极有效的污染治理措施，各大气污染物对环境空气的贡献值均不大，并且可以达标排放。本项目防护距离为500m，项目区域1000m范围内无敏感目标，所以项目运行过程中对居民区环境空气影响不大。

因此，从环境空气的角度来看，该项目是可行的。

9.1.5.2 水环境影响评价结论

施工期产生的废水量不大，施工废水不任意直接排放，按其不同的性质，分类收集处理，不会形成地表径流，因此施工期废水对周围地表水环境影响不显著。

本项目产生的各类废水经密闭管道排入集水池，再排入场内一体化污水处理设备，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后用于农田灌溉，不向外坏境排放，对环境无影响。

综上所述，项目在建设过程中加强管理，定期监测，无事故发生的前提下，从环境角度分析是可行的。

9.1.5.3 声环境影响评价结论

在严格控制夜间施工不使用噪声设备的前提下，本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。

在落实本报告提出的各项噪声污染控制措施后，项目运行期可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的声环境2类功能区标准，对区域声环境的影响较小。

综上所述，本项目建设所产生的噪声，可以被环境所接受，从声环境角度该项目可行。

9.1.5.4 固体废物环境影响分析结论

建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》，不向环境排放，所以本工程固体废物对环境的影响可以接受。

9.1.6 污染防治措施

9.1.6.1 大气

1、恶臭防治措施

兔舍采取保持兔舍清洁、加强管理、喷洒除臭剂、加强绿化、合理布置场区结构等措施减少臭气扩散；污水处理系统和阳光棚喷洒除臭剂，并采用生物滤塔脱臭，除臭效率可达90%，恶臭气体经15m排气筒排放。项目NH3、H2S场界的浓度均远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。大气环境防护距离为500m。

- 油烟防治措施

食堂配备一台净化效率为60%的油烟净化器，经处理后，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求。

9.1.6.2 废水

项目运行后产生的废水经密闭管道排入集水池，再排入场内一体化污水处理设备，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后用于农田灌溉，不向外坏境排放。

地下水污染防治措施：为防止对地下水造成污染，环评要求兔舍、阳光棚、污水处理系统、集水池、贮水池、粪池等采取防渗设施。

9.1.6.3 噪声

项目在建筑上采取隔声、吸声措施，在场区内外种植树木，以降低噪声向外辐射；通过合理布局生产车间，达到阻隔、衰减噪声的目的。降噪后预计场界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

9.1.6.4 固体废弃物

项目运营对其产生的固体废物均采取的有效的污染控制措施，干清粪产生的兔粪、污水处理系统栅渣及污泥送至阳光棚堆肥；生活垃圾清运到策勒县生活垃圾填埋场处置；病死兔送安全填埋井填埋；食堂餐饮垃圾、废油脂集中收集，由专业人员清理。

综上可知，本项目对所排放的污染物采取了污染控制措施，污染防治措施满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），可做到污染物达标排放。

9.1.7 公众意见采纳情况

本项目建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号）的规定，进行了的公众参与工作。首先在确定环评单位后，在策勒县人民政府网进行了第一次网上公示，并给出了公众意见表连接。报告初稿完成后在策勒县人民政府网进行了第二次网上公示，第二次网上公示给出了环评报告简本连接，并在项目所在地策勒乡巴什玉吉买村村委会进行了张贴公示，同时在当地报纸上进行了两次公示。公示期间未收到公众对该项目的反馈意见和建议。具体内容见本项目公参说明书。

9.1.8 环境经济损益分析结论

该项目的建设可提高养殖生产水平，提高经济效益，同时增加了就业机会，促进农村社会稳定。项目建设达产后，经济效益较显著。项目环保投资合理，获得的环境效益显著。因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

9.1.9 环境管理与监测结论

项目运行期通过加强建设和试运行期间的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.1.10 综合结论

本项目符合国家产业政策和相关规划，项目选址合理，工程所选养殖设备及工艺路线产生的污染物较小，符合清洁生产的要求，在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放的要求。项目建成后，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。公众参与调查工作中，未收到公众对该项目的相关意见。本项目符合环保部发布《关于以改善环境质量为核心加强环评管理的通知》关于“三线一单”的要求。

因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

## 9.2 对策与建议

（1）建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制，防止出现事故性和非正常污染排放。

（2）建设单位在项目实施过程中应严格执行原国家环保总局颁布的《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。

（3）严格执行“三同时”制度，落实各项环保措施，平时注意各项环保设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

（4）堆肥车间等设施的设计施工必须由有资质的单位进行。

（5）饲养人员每年应至少进行一次身体检查，如发现患有危害人、畜禽的传染病者，应及时调离，以防传染。

（6）落实环境监测计划。

# Text boxes

基础施工

主体工程

装修

工程验收

噪声、扬尘、施工机械废气

噪声、装修废气

废水、固体废物等

外购种兔

办公生活区

生活污水、生活垃圾、食堂油烟

饲养下批

饮水

外购饲料

空栏

烟气

安全填埋

清栏消毒

燃气热风炉

兔舍

病死兔

出栏

固液分离机

粪污

阳光棚堆肥

冬储夏灌

废水

污水处理系统

粪便

农田施肥

冲洗用水

冲洗废水

恶臭、噪声、污泥

恶臭

恶臭、噪声

恶臭

种兔交配

种兔饲养

项目所在地